Проект

Утверждено

постановлением Правительства Кыргызской Республики

от «___»_______ 2014 года №____

Положение

о взаимодействии Расчетного центра энергосистемы Кыргызской Республики                        с участниками рынка по учету и расчетам на рынке электроэнергии                     Кыргызской Республики

- Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает принципы и процедуры учета электроэнергии, составления балансов выработки, передачи и распределения электроэнергии, определяет методику расчетов, обязанности, полномочия и ответственность сторон, участвующих в процессе учета электроэнергии, а также финансовые расчеты кредиторской и дебиторской задолженностей участников рынка электроэнергии.

2.Определения, используемые в настоящем Положении:

- автоматизированная измерительная инфраструктура (АИИ) - система учета электроэнергии с интеллектуальными приборами учета и защищенной двухсторонней связью;

- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) - системы, владельцев лицензии на передачу, распределение и производство электроэнергии, состоящие из программно-аппаратного обеспечения, информационно-коммуникационной инфраструктуры для автоматического дистанционного считывания показания приборов учета, передачи данных в систему управления энергоданными Расчетного центра;

- владелец лицензии на передачу электроэнергии – юридическое лицо, имеющее лицензию на передачу электроэнергии;

- владелец лицензии на продажу электроэнергии – юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на продажу электроэнергии;

- владелец лицензии на производство электроэнергии - юридическое лицо, имеющее лицензию на производство электроэнергии;

- владелец лицензии на распределение электроэнергии (распределительная компания) – юридическое лицо, имеющее лицензию на распределение электроэнергии;

- группы свода данных для расчетов - действующие группы приборов учета, электроэнергии, которые определяются участниками рынка и регистрируются Расчетным центром  для выполнения расчетов по каждому участнику рынка;

- двусторонние договора - коммерческие контракты между владельцами лицензий или же между владельцами лицензий и физическими лицами или юридическими лицами на куплю и (или) продажу активной и реактивной электроэнергии или на поставку услуг электропередачи согласно Постановлению Правительства от 6 апреля 2000 г. №187 
«О правилах рынка электроэнергии»;

- договорное уведомление-уведомление, служащее основой для расчетов объемов электроэнергии, которые были заявлены в качестве объемов для передачи, купли или продажи в определенный расчетный период согласно заключенным двусторонним договорам в рамках осуществления деятельности, предусмотренной в лицензиях участников рынка;

- зона распределения электроэнергии - обозначенная зона обслуживания владельца лицензии на распределение и продажу электроэнергии;

- квалифицированный потребитель электроэнергии - любое физическое или юридическое лицо, которое подключено к системе передачи электроэнергии или к системе распределения с объемом потребления выше некоторого значения, установленного нормативными актами;

- конфигурация группы свода данных для расчетов – порядок выполнения расчетов и перерасчетов объемов электроэнергии  на основании показаний приборов учета, входящих в группу свода данных для расчетов, расположения, назначения приборов учета (отпуск или прием электроэнергии) и их регистрации;

- объем для расчетов - объем электроэнергии, который рассчитывается в точке поставки и используется для взаиморасчетов по условиям двухсторонних договоров;

- оптовый рынок электроэнергии - рынок, регулируемый уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК, на котором осуществляется оптовая торговля электрической энергией, мощностью и услугами по передаче на основе долгосрочных двухсторонних договоров;

- передача электроэнергии - транспортировка электроэнергии по электрическим сетям  110 кВ и выше;

- производство электроэнергии - преобразование энергоресурсов в электрическую энергию на гидро- и теплоэлектростанциях;

- пропускная способность - объем электрической энергии, который может быть передан /получен из любой точки системы электропередачи в единицу времени, и выражен в мегаваттах (МВт);

- распределение - распределение электроэнергии по электрическим сетям 35 кВ и ниже;

- распределительная система - оборудование и сеть распределения электроэнергии, которую эксплуатирует и (или) которая находится в собственности распределительной компании;

- расчетный период - период, принятый за базу для расчетных операций в двусторонних договорах;

- Расчетный центр (РЦ) - самостоятельная организация, предоставляющая услуги с использованием централизованной информационной аналитической системы по сбору, обработке, проверке достоверности, анализу данных по перетокам и потерям электроэнергии, составлению балансов электроэнергии, выполнению расчетов для всех участников электроэнергетического рынка, а также по осуществлению мониторинга взаиморасчетов между участниками электроэнергетического рынка, согласно настоящему Положению;

- расчеты – мероприятия, выполняемые Расчетным центром по формированию данных для взаиморасчетов между участниками рынка электроэнергии согласно двусторонним договорам;

- сетевые ограничения -

- система передачи электроэнергии - оборудование  сети передачи электроэнергии 110 кВ и выше;

- система управления энергоданными (СУЭ)/Metering Data Management System (MDMS)-аппаратные средства (компьютеры, серверы, периферийные устройства, линии передачи данных, коммутирующие устройства и т.д.) и программное обеспечение (операционная система, программные приложения и т.д.) для сбора, проверки подлинности,  контролируемого замещения, ручного ввода, импорта и хранения данных измерений получаемых из систем учета и измерения электроэнергии, включая системы АИИСКУЭ/АИИ и для формирования отчетов соответствующим сторонам в требуемом формате;

- система учета и измерений электроэнергии: все измерительное оборудование, в том числе приборы учета, измерительные трансформаторы (трансформаторы напряжения и трансформаторы тока), соответствующее коммуникационное оборудование и кабельная сеть;

- системный оператор - оператор высоковольтной электроэнергетической системы, предоставляющий услуги по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими режимами работы технических устройств электростанций, национальной электрической сети и энергопринимающего оборудования потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой и являющаяся технологическим гарантом функционирования оптового электроэнергетического рынка;

- тариф - цена за единицу товара или услугу по передаче, установленная уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК;

- торговые ограничения -

- точка поставки для расчетов - точка подключения  к электрической сети, в которой имеет место поставка или потребление из электрической сети;

- уполномоченный государственный орган по регулированию топливно-энергетического комплекса (уполномоченный государственный орган по регулированию ТЭК)  - орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Кыргызской Республики осуществлять государственное регулирование деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса посредством лицензирования и установления тарифов на электрическую энергию;

- участник рынка - владелец лицензии и квалифицированные потребители указанный в настоящем Положении;

- энергопроизводящие объекты - объекты, на которых производится электроэнергия.

3. Рынок электроэнергии основан на долгосрочных двухсторонних договорах купли-продажи электроэнергии, оказания услуг на передачу и регулируется уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК.

4. На начальном этапе развития рынка электроэнергии, функции оператора рынка выполняет Расчетный центр.

2. Расчетный центр

5. Задачами Расчетного центра являются:

5.1. Сбор и обработка информации автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии:

- сбор данных из автоматизированных систем участников рынка электроэнергии;

- контролируемое замещение, ручной ввод и импорт данных;

- анализ показаний приборов учета;

- проверка достоверности данных;

- агрегирование данных;

- централизованное хранение данных.

5.2. Подготовка прогнозных и фактических энергетических балансов:

- по регионам республики, в целом по кыргызской энергосистеме, включая межгосударственные перетоки;

- для всех участников рынка электроэнергии;

- годовых, квартальных, месячных, суточных балансов, а с момента внедрения полностью автоматизированной системы сбора данных и расчета балансов - почасовых балансов в режиме реального времени

5.3. Расчет и локализация потерь:

- определение фактических потерь в высоковольтных сетях и в распределительных сетях электропередачи (по мере внедрения автоматизированных систем сбора данных в распределительных компаниях);

- расчет фактических потерь в балансовых группах;

- отслеживание случаев возникновения небалансов для локализации потерь.

5.4. Учет и мониторинг двухсторонних договоров:

- регистрация договора в реестре Расчетного центра;

- определение количества электроэнергии потребленного/ выработанного в рамках каждого контракта/операции и подготовка актов;

- мониторинг платежей;

- предоставление уполномоченному государственному органу по регулированию топливно-энергетического комплекса рекомендаций по условиям взаиморасчетов между участниками рынка.

5.5. Разработка обязательных для исполнения всеми участниками рынка требований к автоматизированным системам учета, включая:

- расположение точек учета, минимальные технические требования и функциональные характеристики приборов учета и измерительных систем, обязательные для исполнения всеми участниками рынка электроэнергии;

- обеспечение прямого доступа через автоматизированную систему учета к показаниям первичных приборов и журналов регистрации событий;

- межсистемные взаимодействия для сбора данных в автоматизированную систему учета.

5.6. Предоставление отчетов:

- участникам рынка;

- акционерам;

- уполномоченным государственным органам по выработке политики в сфере энергетики и по регулированию топливно-энергетического комплекса.

6. Расчетный центр осуществляет следующие функции:

- регистрирует приборы учета участников рынка, осуществляет надзор за испытаниями приборов учета и выполняет проверку приборов учета в целях обеспечения надлежащего качества данных, получаемых с приборов учета;

- обеспечивает взаимодействие с системами АИИСКУЭ/АИИ владельцев лицензий для автоматизированного импорта данных измерений, выполняет импорт файлов с данными учета и контролируемый ручной ввод данных учета;

- выполняет проверку, агрегирование, анализ и хранение данных измерений;

- разрабатывает рыночную политику измерений и устанавливает требования к системам АИИСКУЭ/АИИ и приборам учета, в том числе, требования к расположению приборов учета и техническим характеристикам, функциональным возможностям приборов учета, требования к доступу через системы АИИСКУЭ/АИИ к показаниям приборов учета владельца лицензии, журналам регистрации событий и синхронизации, а также требования к доступу к отдельным приборам учета в целях проверки и подтверждения достоверности данных;

- разрабатывает требования к каналам связи для ввода данных в систему управления энергоданными (СУЭ);

- предоставляет системному оператору информацию, относящуюся к деятельности  оптового рынка электроэнергии;

- готовит и предоставляет отчеты, требуемые уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК;

- собирает и публикует статистические данные по деятельности, представленной на оптовом рынке электроэнергии.

- Расчетный центр выполняет следующие мероприятия, связанные с деятельностью на рынке электроэнергии:

- готовит энергетические балансы в масштабе страны и по регионам (включая весь импорт, экспорт и транзитные перетоки электроэнергии);

- разрабатывает и публикует внутренние правила, относящиеся к двусторонним договорам;

- регистрирует все двусторонние договора;

- определяет потери в системе электропередачи и в системе распределения;

- готовит энергетические балансы всех субъектов рынка энергосистемы;

- рассматривает и разрешает любые потенциальные споры между участниками рынка;

- определяет объемы потребленной, произведенной, переданной электроэнергии по факту за расчетный период по каждому договору/сделке,  готовит балансы и проформы счет-фактур/акты по купле-продаже и передаче (рассчитывает суммы к оплате или получению юридическими лицами, действующими на рынке, в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК);

- предлагает рекомендации по разработке решений, способствующих эффективному развитию и использованию оптового рынка электроэнергии;

- отслеживает соответствующее законодательство в рамках своей деятельности с целью обеспечения эффективного функционирования организованных рынков электроэнергии и вырабатывает необходимые предложения.

- Расчетный центр осуществляет мониторинг взаиморасчетов по договорам участников рынка, и готовит соответствующие уведомления о дебиторской/кредиторской задолженности.

3.Участники рынка и их обязательства

9. Участники рынка представлены следующими юридическими лицами:

а) владельцы лицензии на производство электроэнергии;

б) владельцы лицензии на передачу электроэнергии;

в) владельцы лицензии на распределение и продажу электроэнергии;

г) владельцы лицензии на продажу электроэнергии (оптовые перепродавцы и покупатели-перепродавцы электроэнергии);

д) квалифицированные потребители электроэнергии, закупающие электроэнергию у участников рынка, зарегистрированные в качестве участников рынка.

10. Участники рынка должны осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Положения и соответствующих нормативно-правовых актов в порядке, не препятствующем работе рынка и (или) системы.

11. Владелец лицензии на передачу электроэнергии обязан:

- регистрировать приборы учета участников рынка, подключенных к системе электропередачи, и квалифицированных потребителей электроэнергии, подключенных к системе электропередачи в соответствие с процедурами регистрации;

- обеспечивать достоверность значений показаний, являющихся основой для расчетов, посредством поверок, контроля и проверок соответствующих приборов учета;

- снимать показания приборов учета через системы АИИСКУЭ/АИИ, а при ее отсутствии посредством «ручного ввода»;

- устанавливать и эксплуатировать оборудование и необходимую информационно-коммуникационную инфраструктуру для приборов учета находящихся в собственности:

- квалифицированных потребителей электроэнергии, которые подключены к системе электропередачи;

- участников рынка не имеющих собственных систем АИИСКУЭ/АИИ, либо чьи системы не способны взаимодействовать с системой управления энергоданными  Расчетный центр в целях обеспечения их взаимодействия системой управления энергоданными;

- определять группы для свода данных для расчетов и их конфигурацию;

- согласовывать соответствующие однолинейные электрические схемы, хранят данные измерений и своевременно передают их Расчетному центру в формате, заданном Расчетным центром;

- осуществлять урегулирование с участниками рынка возражений по показаниям приборов учета, используемых для расчетов согласно настоящего Положения;

- устанавливать, эксплуатировать и обслуживать системы автоматического дистанционного сбора, хранения и обработки данных (системы АИИСКУЭ/АИИ), используемые в сделках, указанных в пунктах (а) и (б) настоящего  пункта;

- Разрабатывать и применять внутренние процедуры и  правила во исполнение настоящего Положения;

- Выполнять иные обязанности, возложенные законодательством Кыргызской Республики.

12. Владельцы лицензии на производство электроэнергии обязаны:

- содействовать владельцу лицензии на передачу электроэнергии в регистрации своих приборов учета во всех точках поставки электроэнергии в систему электропередачи согласно процедурам регистрации;

- обеспечить достоверность значений показаний, являющихся основой для расчетов, посредством поверок, контроля и проверки (в отношении соответствующих приборов учета);

- согласовать однолинейные электрические схемы с точками учета;

- достигать договоренности с владельцем лицензии на передачу электроэнергии согласно настоящего Положения относительно возражений по значениям показаний приборов учета, используемых для расчетов;

- по мере внедрения своих собственных систем, эксплуатировать и обслуживать системы автоматизированного дистанционного сбора данных, системы хранения и обработки данных (АИИСКУЭ/АИИ), которые могут использоваться для предоставления дополнительной информации Расчетному центру.

13.Владельцы лицензии на распределение и продажу электроэнергии обязаны:

- регистрировать приборы учета, подключенные к сетям владельца лицензии:

- участников рынка, имеющих группы свода данных для расчетов;

- квалифицированных потребителей электроэнергии, закупающих электроэнергию у поставщика, не являющегося распределительной компанией – владельцем лицензии в данной зоне распределения;

- обеспечивать достоверность значений показаний, являющихся основой для расчетов, посредством поверок, контроля и проверок соответствующих приборов учета, указанных в пункте (а) настоящего пункта;

- определять конфигурации групп свода данных для расчетов в заданной зоне, согласовывать  однолинейные электрические схемы;

- снимать показания приборов учета,  хранить данные измерений и своевременно передавать их Расчетному центру в формате, определяемом  Расчетным центром;

- достигать договоренности с участниками рынка согласно настоящего Положения относительно возражений по значениям показаний приборов учета, используемых для расчетов;

- разрабатывать и применять внутренние  процедуры и правила во исполнение настоящего Положения.

4. Системный оператор

14. Системный оператор осуществляет следующую деятельность, относящуюся к   функционированию Оптового рынка электроэнергии:

- осуществляет балансирование выработки и потребления в режиме реального времени и поддержание приемлемого уровня качества электроснабжения, сохраняя необходимые резервы и действуя в соответствие с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- своевременно предоставляет Расчетному центру информацию, необходимую для расчетов, выполняемых Расчетным центром в соответствии с настоящим Положением;

- осуществляет сбор данных об энергосистеме и качестве электроснабжения, и предоставляет эти сведения участникам рынка, регулятору и иным государственным уполномоченным органам;

- готовит прогноз режима работы энергосистемы;

- обеспечивает режим работы энергосистемы для передачи максимальных объемов электроэнергии с учетом пропускной способности, системных ограничений и требований безопасной работы системы;

- регулирует вопросы ограничений  в реальном времени в сети электропередач;

- в случае необходимости управления сетевыми ограничениями с учетом двусторонних договоров, системный оператор определяет максимально допустимые торговые ограничения и уведомляет Расчетный центр и участников рынка об установленных торговых ограничениях;

- предоставляет рынку электроэнергии полную пропускную способность с учетом торговых ограничений;

- готовит и предоставляет отчеты о режиме работы энергосистемы в соответствии с требованиями Расчетного центра;

- разрабатывает рекомендации участникам рынка для выработки решений, способствующих эффективному использованию и развитию системы;

- выполняет иную деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Системный оператор и Расчетный центр осуществляют сотрудничество в целях оптимального использования пропускной способности национальной сети.

5. Регистрация

16. Участники рынка обязаны зарегистрироваться в Расчетном центре, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

17. В случае если участник рынка не зарегистрировал группу свода данных для расчетов согласно условиям настоящего Положения:

- Электроэнергия, отпущенная участником рынка в систему электропередачи или распределения, не учитывается Расчетным центром при подготовке расчетов и не оплачивается участниками рынка;

- Электроэнергия, полученная участником рынка из системы передачи или распределения электроэнергии, расценивается как хищение электроэнергии, согласно законодательству Кыргызской Республики.

18. Участники рынка обязаны определить группы свода данных для расчетов за электроэнергию, отпущенную в/или полученную из системы, и зарегистрировать их под своим именем.

19. Группами свода данных для расчетов являются:

- объекты производства электроэнергии, имеющие лицензию;

- квалифицированный потребитель электроэнергии, закупающий электроэнергию у поставщика, не являющегося распределительной компанией – владельцем лицензии в данной зоне распределения или же квалифицированный потребитель электроэнергии, подключенный к системе на уровне производства или передачи;

- объект потребления производителей электроэнергии для собственных нужд и объект потребления, принадлежащий потребителям в группе производителей электроэнергии для собственных нужд;

- владелец лицензии на распределение электроэнергии;

- владелец лицензии на продажу электроэнергии;

- точка присоединения национальной системы электропередачи к системам электропередачи соседней страны.

20. Для целей определения потерь и подготовки региональных системных балансов Расчетный центр  может зарегистрировать более одной группы свода данных для расчетов (в соответствии с конфигурацией, установленной Расчетным центром).

21. Каждая определенная группа свода данных для расчетов регистрируется на единственного участника рынка. Группы свода данных для расчетов, служащие точками присоединения национальной системы электропередачи к системам электропередачи соседних стран, регистрируется у владельца лицензии на передачу, даже если более  одного участника рынка осуществляют реализацию и закупку электроэнергии через эти группы свода данных для расчетов. Все объемы сводных данных по таким группам свода данных, зарегистрированных у владельца лицензии на передачу, будут распределены по расчетным счетам соответствующих участников рынка.

22. Участники рынка регистрируют системы учета и измерений, позволяющие учитывать или рассчитывать объемы каждой группы свода данных для расчетов.

23. Регистрации подлежат системы учета и измерений следующих перетоков электроэнергии, относящихся к группам свода данных для расчетов:

- объем электроэнергии, отпущенный в/или полученный из системы электропередачи;

- объем электроэнергии, полученный из системы распределения электроэнергии квалифицированным потребителем электроэнергии, который закупает электроэнергию у поставщика, не являющегося распределительной компанией - владельцем лицензии, в зоне которого он расположен, на основе заключения двустороннего договора;

- объем электроэнергии, полученный из системы производства электроэнергии квалифицированным потребителем электроэнергии, подключенным к системе на уровне производства или передачи;

- объем электроэнергии, полученный для продажи электроэнергии из распределительной сети;

- объем электроэнергии, полученный из распределительной системыучастниками рынка, имеющими лицензию на производство электроэнергии, или лицензированными производителями электроэнергии для собственных нужд, а также объектами потребления в группе производителей электроэнергии для собственных нужд;

- объем электроэнергии, отпущенный в распределительную систему объектами производства электроэнергии, имеющими лицензию на производство электроэнергии, лицензированными групповыми производителями электроэнергии для собственных нужд;

- объем электроэнергии, отпуск или отбор которой производится между двумя распределительными системами;

- объем электроэнергии (импорт/экспорт) на точках присоединения системы к другим системам.

24. Для регистрации групп свода данных для расчетов, участники рынка подают на рассмотрение Расчетному центру следующие сведения и документы:

- однолинейную схему с точками учета и присоединения групп свода данных для расчетов, которые подлежат регистрации и утверждению соответствующим владельцем лицензии на распределение электроэнергии или на передачу;

- копия технического условия на  сетевое подключение;

- копия лицензии на осуществляемый вид деятельности;

- регистрационная форма группы свода данных для расчетов, разработанная Расчетным центром;

- в случае если участник рынка поставляет электроэнергию объектам потребления, принадлежащим квалифицированному потребителю электроэнергии:

- решение уполномоченного государственного органа по регулированию ТЭК  о присвоении статуса квалифицированного потребителя;

-  документы, подтверждающие полное исполнение его обязательства перед предыдущим поставщиком;

- форма уведомления квалифицированного потребителя об объемах электроэнергии, поставленной участником рынка.

25. При регистрации групп свода данных для расчетов, Расчетный центр определяет и регистрирует конфигурацию рассматриваемой группы свода данных и определяет коэффициент потерь,  для измерительных систем, входящих в эту конфигурацию группы, в соответствии с Приложением 1.

26. Каждой зарегистрированной группе свода данных для расчетов Расчетным центром присваивается кодовое обозначение группы свода данных.

27. Для завершения регистрации групп свода данных для расчетов необходимо зарегистрировать приборы учета в конфигурации группы свода данных для расчетов.

28. При регистрации групп свода данных для расчетов, каждый прибор учета в конфигурациях свода для расчетов указанных участников и групп должен пройти регистрацию.

29. Прибор учета, не соответствующий техническим требованиям и функциональным характеристикам, установленными Расчетным центром и законодательством Кыргызской Республики не подлежат регистрации.

30. Приборы учета, принадлежащие объектам производства, передачи, распределения и потребления, показания которые используются для  расчетов, должны быть включены в систему АИИСКУЭ/АИИ. Обязанность по приобретению оборудования, необходимого для обеспечения связи между приборами учета и системой АИИСКУЭ/АИИ, и покрытию эксплуатационных расходов возлагается на:

- соответствующие юридические лица в сфере производства электроэнергии в отношении приборов учета, включенных в конфигурацию группы свода данных для расчетов, которая считается объектом производства электроэнергии и подключена к системе электропередачи;

- владельца лицензии на передачу электроэнергии в отношении  приборов учета, расположенных в системе электропередачи;

- владельцев лицензий на распределение и продажу электроэнергии в отношении приборов учета в распределительной системе.

31. Объекты производства, передачи, распределения и потребления имеют право регистрировать приборы учета, не подключенные к системе АИИСКУЭ/АИИ, в их конфигурациях свода данных для расчетов на определенный период времени, до момента окончания установки системы АИИСКУЭ/АИИ.

32. Расчетный центр в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявки на регистрацию приборов учета в конфигурации свода данных для расчетов направляет участникам рынка уведомления в письменном виде. В указанном уведомлении Расчетный центр рекомендует провести необходимые процедуры в отношении регистрации приборов учета и установления взаимодействия с системой АИИСКУЭ/АИИ.

33. К указанному в уведомлении сроку представители участников рынка обязуются провести испытания измерительных систем, необходимых для регистрации приборов учета под контролем Расчетного центра, после чего составляется протокол первого считывания показаний.

34. Необходимые испытания для взаимодействия с системой АИИСКУЭ/АИИ проводятся в сотрудничестве с представителями участников рынка. Действия по обеспечению взаимодействия с системой АИИСКУЭ/АИИ завершаются одновременно с подтверждением взаимодействия с системой СУЭ со стороны Расчетного центра и участников рынка к указанному в уведомлении сроку.

35. Протокол испытаний и протокол первого считывания показаний подписывается представителями участников рынка и представителем Расчетного центра. Регистрация приборов учета считается завершенной после подачи Расчетному центру подписанного сторонами протокола испытаний для получения его одобрения и протокола первого считывания показаний, а также после завершения действий по установлению взаимодействия с существующей системой АИИСКУЭ/АИИ, в случае если система АИСКУЭЭ/АИИ участников рынка находится в промышленной эксплуатации.

36. Расчетный центр пломбирует приборы учета и контролирует сроки их опломбирования. На усмотрение Расчетного центра  могут проводиться испытания приборов учета с не истекшим сроком опломбирования.

37. Участники рынка в своих договорах вправе определить потери в линии и/или трансформаторе на основании методологии  расчета потерь,  разрабатываемой Расчетным центром совместно с участниками рынка и утверждаемой Правительством Кыргызской Республики. Измененные технические данные по расчету потерь трансформатора и линии, принятые решением Расчетного центра и действующие в отношении  данного трансформатора и (или) линии, включаются в однолинейную схему и представляются на рассмотрение Расчетному центру вместе с протоколом первого считывания показаний.

38. Коэффициент потерь в распределительной системе, применяемый к зарегистрированным приборам учета квалифицированных потребителей, закупающих электроэнергию у поставщика, не являющегося распределительной компанией – владельцем лицензии в данной зоне распределения,  рассчитывается владельцем лицензии на распределение электроэнергии на основании  методологии расчета потерь, и направляется Расчетному центру.

39. Информация о регистрации участников рынка обновляется в следующих случаях:

- изменения в данных участника рынка;

- изменения или удаление данных, касающихся существующих систем учета;

- регистрация нового участника рынка;

- регистрация новой системы учета.

40. Если процедура обновления влияет на реестр нескольких участников рынка, то реестры затрагиваемых участников рынка обновляются совместно со всеми участниками рынка.

41. В случае если участник рынка желает прекратить поставку электроэнергии квалифицированному потребителю, снабжаемому через зарегистрированную группу свода данных для расчетов, относящуюся к его собственному счету, и таким образом исключить группу свода данных для расчетов рассматриваемого квалифицированного потребителя из реестра системы учета, заявка на обновление реестра заполняется в соответствии с договором между участником рынка и квалифицированным потребителем электроэнергии.

42. В случае если участник рынка желает включиться в группу свода данных для расчетов, которая уже зарегистрирована в реестре системы учета  или изменить регистрационную информацию уже зарегистрированных групп свода данных для расчетов, то применяются процедуры, установленные в настоящем Положении и Расчетному центру повторно предоставляются только документы, касающиеся изменений.

6. Расчеты

43. Расчеты производятся Расчетным центром  в рамках двусторонних договоров между участниками рынка в соответствии  со следующими основными принципами:

43.1. Применяемые цены для расчета купли/продажи электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии в расчетном периоде должны быть основаны на тарифах, установленных регулятором.

43.2. Для целей расчетов в заданный расчетный период применяются только значения соответствующего расчетного периода. Значения одного расчетного периода не могут быть перенесены в другой расчетный период.

43.3. Расчеты производятся по каждому договору и за каждый расчетный период.

43.4. Расчетный центр не несет какие-либо убытки и не получает прибыль в результате его деятельности на рынке электроэнергии.

44. Для целей расчетов, между участниками рынка  используется точка поставки, откуда электроэнергия отводится или экспортируется.

45. Поставки полученных объёмов электроэнергии, измеряемых зарегистрированными приборами учета, пересчитываются  в объемы для расчетов посредством применения соответствующих коэффициентов потерь, согласно следующих базовых принципов:

- при наличии понижающих или повышающих трансформаторов между прибором учета и точкой поставки, которые не учитываются при расчете системных потерь, применяется коэффициент потерь трансформатора, который определяется во время регистрации этих приборов учета  и снижает объем отпущенной или увеличивает объем полученной электроэнергии;

- при наличии линий между прибором учета и точкой поставки, которые не учитываются при расчете системных потерь применяется коэффициент потерь на линии, который определяется во время регистрации этих приборов учета и снижает объем отпущенной или увеличивает объем полученной электроэнергии;

- объем электрической энергии, отпускаемый в электрическую сеть объектами выработки для, экспорта, снижается вследствие применения коэффициента потерь в электрической сети;

- при вычислении объемов поставки для генерирующих объектов, присоединенных к системе распределения электроэнергии, коэффициент потерь системы распределения  не применяется к объему поставки;

- при вычислении объемов полученной электроэнергии для потребителей, подключенных к системе распределения, применяется коэффициент потерь в системе распределения, увеличивающий измеряемый объем полученной электроэнергии,  для отражения потерь в системе распределения.

46. Данные с приборов учета, включенных в конфигурацию группы свода данных для расчетов, и зарегистрированных под именем участников рынка, считываются посредством системы АИИСКУЭ/АИИ в периоды, определенные Расчетным центром и участниками рынка. Собранные данные передаются в электронном виде Расчетному центру.

47. Расчетный центр извещает участников рынка о формате электронного обмена данными, который будет использоваться для передачи данных в его систему управления энергоданными (СУЭ).

48. Список приборов учета для снятия показаний в рамках расчетов обновляется Расчетным центром на основании периода выставления счетов в зависимости от новых регистраций и обновления регистрационных данных.

49. Для каждого расчетного периодас приборов учетасчитываются следующие данные :

- активнаяэлектроэнергия, полученная из системы (кВтч);

- активнаяэлектроэнергия, отпущенная в систему (кВтч);

- реактивнаяэлектроэнергия, полученная из системы (кВАрч);

- реактивная электроэнергия, отпущенная в систему (кВАрч).

50. Если приборы учета не подключены к системе АИИСКУЭ/АИИ:

- Расчетный центр и участники рынка планируют снятие показаний приборов учета, с указанием, даты ивремени, а также уведомляют соответствующих участников рынка о согласованных графиках снятия показаний;

- данные с приборов учета, входящих в конфигурации групп свода данных для расчетов, зарегистрированные под именем участников рынка, считываются Расчетным центром  совместно с участником рынка, в течение 3 рабочих дней с момента окончания расчетного периода. Протокол снятия показаний с приборов учета готовится совместно и подписывается представителями всех сторон;

- в случае если представитель участника рынка не присутствует при снятии показаний с приборов учета в установленное время, снятие показаний проводится Расчетным центром  в присутствии другого участника рынка. По итогам снятия показаний готовится протокол снятия показаний с приборов учета. Протокол снятия показаний с приборов учета, подписанный присутствующим представителем, отправляется стороне, не присутствовавшей при снятии показаний в электронной форме для его подписания и возврата  Расчетному центрув течение 3 рабочих дней.

- Вслучае если ни  одна из сторон не присутствует при снятии показаний с приборов учета в указанное время, протокол снятия показаний с приборов учета, подготовленный и подписанный Расчетным центром, отправляется всем сторонам в электронной форме для его подписания и возврата  Расчетному центрув течение 3рабочих дней.

51. Показания приборов учета, отправленные Расчетному центру из системы АИИСКУЭ/АИИ в электронном формате и введенные вручную на основе утвержденных правил и процедур СУЭ, считаются официальными значениями для  расчетов объемов электроэнергии, предъявляемых к оплате.

52. В случае отсутствия возражений у сторон в письменной форме, в течение 5 дней после окончания расчетного периода по объемам поставленной/полученной электроэнергии, рассчитанных Расчетным центром,  расчетные объемы  СУЭ считаются действительными.

53. Если участник рынка нуждается в корректировке показаний приборов учета, необходимо, чтобы этот участник рынка согласовал корректировку с другим участником, находящимся с ним в договорных отношениях. В случае несогласия с корректировкой со стороны одного из участников, Расчетный центр содействует разрешению спора.

54. Откорректированные значения, касающиеся объемов для расчетов, направленные Расчетному центру позже 10-ти календарных дней после окончания расчетного периода, в расчетах за соответствующий период не учитываются.

55. Если показания приборов учета  не могут быть сняты в  расчетный период,  объемы поставленной/полученной электроэнергии рассчитываются участником рынка, на балансе которого находится приборы учета. Принципы и процедуры проведения расчетов разрабатываются Расчетным центром. Объемы, рассчитанные участником рынка, передаются Расчетному центру.

56. Расчетные формулы для определения объемов электроэнергии для расчетов, и коэффициента потерь представлены в Приложении 1.

57. Предварительные договорные уведомления, включающие суммы к оплате участниками рынка в соответствии с условиями двустороннего договора, направляются соответствующим участникам рынка в течение 5 рабочих дней по окончании расчетного периода. Окончательные договорные уведомления направляются в течение 10 календарных дней по окончании расчетного периода.

58. Предварительные и окончательные договорные уведомления, направляемые Расчетному центру участникам рынка, включают в себя следующие пункты:

- суммы дебиторской задолженности участников рынка и объемы электроэнергии, связанные с их продажами  за расчетный период;

- суммы кредиторской задолженности участников рынка и объемы электроэнергии, связанные с их покупками за расчетный период;

- суммарный объем договорных уведомлений  соответствующего участника рынка  за расчетный период;

- суммарный объем поставленной электроэнергии в систему электропередачи  за расчетный период;

- суммарный объем полученной электроэнергии из системы электропередачи  за расчетный период;

- плата Расчетному центру, начисляемая на участников рынка.

59. Участники рынка могут возражать против договорных уведомлений или счетов к оплате за расчетный период, а Расчетный центр может возражать против счетов к оплате. Возражения против счетов к оплате направляются Расчетному центру или участнику рынка в письменном виде в течение 5 дней с даты извещения о счете на оплату. Возражения, направленные после упомянутой даты, рассматриваться не будут. Причины возражений указываются в заявлениях.

60. Возражения участников рынка против  уведомлений о расчетах и/или счетов на оплату не отменяют обязательство по оплате счета в полном объеме.

61. Расчетный центр изучает возражения, относительно измеряемых объемов поставки/получения электроэнергии совместно с участниками рынка посредством пересмотра регистрационной информации и расчетов.

62. Существенные ошибки исправляются соответствующим участником рынка или Расчетным центром незамедлительно, а другие возражения, исправляются Расчетным центром в течение 10 рабочих дней. В случае если возражение признается правомерным и Расчетный центр обнаруживает ошибку без возражения, предпринимаются соответствующие корректирующие меры.

63. Несогласия с решением, принятым Расчетным центром, рассматриваются уполномоченным государственным органом по регулированию ТЭК по заявлениям участников рынка.

64. В случае если возражения, направленные участниками рынка по расчетам,  указанные в уведомлении или счетам к оплате, в результате анализа признаются Расчетным центром правомерными, то Расчетный центр осуществляет необходимые корректировки. После принятия решения по возражению, Расчетный центр направляет соответствующим участникам рынка письменное уведомление, включающее  откорректированные объемы электроэнергии и  суммы к оплате.

65. Корректировки, связанные с возражениями Расчетный центр против счетов на оплату участниками рынка, осуществляются соответствующим участником рынка. Счет на оплату, отправленный соответствующим участником рынка, возвращается Расчетным центром вместе с возражениями. Откорректированный счет на оплату, направляется Расчетному центру.

## Приложение 1.Определениеобъемовдлярасчетов и коэффициента потерь в системе электропередач

- Расчетный объем для каждого участника рынка должен определяться как сумма объемов поставок за минусом суммы объемов отборов во всех группах свода данных для расчетов зарегистрированных на данного участника.

- Расчетный объем по группам свода данных для расчетов определяются по следующей формуле:

SSVMg,t = TSSVg,t × (1 – TSLFt)k		(1a)

SWVMg,t= TSWVg,t	 (1b)

где:

SSVMg,t	расчетный объем поставки (МВтч) по группе свода данных для расчетов “g” за расчетный период “t”;

TSSVg,t	объем поставки (МВтч) по группе свода данных для расчетов “g” с системой электропередач за расчетный период “t”, который рассчитывается согласно пункту 3 настоящего приложения;

TSLFt	коэффициент потерь в системе электропередач за расчетный период “t”, который рассчитывается согласно пункту 4 настоящего приложения;

SWVMg,t	расчетный объем полученной электроэнергии (МВтч) для группы свода данных для расчетов “g” в расчетный период “t”;

TSWVg,t	объем полученной электроэнергии (МВтч) по группе свода данных для расчетов “g” из системы электропередач в расчетный период “t”, который рассчитывается согласно пункту 3 настоящего приложения;

k		номинальное значение группы свода данных для расчетов “g”, равное 1, в случае если организация – это генерирующий объект, подключенный к системе электропередачи, и 0 для всех остальных случаев.

- Ежечасные поставки и отборы электроэнергии группы свода данных для расчетов в и из системы электропередачи, рассчитываются по следующей формуле:

n

SSVg,t =[SSVg,m,t× (1 – TRLFg,m) × (1 – LLFg,m) × (–1)k]

m=1

nSWVg,m,t

SWVg,t =[──────────────────────────────────────── × (–1)k]

m=1

(1 – TRLFg,m) × (1 – LLFg,m)× (1 – DSLFg,m)

где:

TSSVg,t	объем поставки (МВтч) группы свода данных для расчетов “g” в систему электропередач за расчетный период “t”;

SSVg,m,t	объем поставок в систему (МВтч), отражающий показания снятые с прибора учета “m”, определенного в конфигурации группы свода данных для расчетов “g” за расчетный период “t”;

TRLFg,m	коэффициент потерь в трансформаторе, применяемый к прибору учета “m”, определенному в конфигурации группы свода данных для расчетов “g”;

LLFg,m	коэффициент потерь на линии, применяемый к прибору учета “m” определенному в конфигурации группы свода данных для расчетов “g”;

DSLFg,m	коэффициент потерь при распределении, применяемый к прибору учета “m”, определенному в конфигурации группы свода данных для расчетов “g”;

n	количество приборов учета в конфигурации группы свода данных для расчетов “g”;

k	коэффициент со значением равным 0 или 1, применяемым к прибору учета “m”, определенному в конфигурации группы свода данных для расчетов “g”;

TSWVg,t	объем электроэнергии, полученной из системы электропередачи (МВтч) группы свода данных для расчетов “g” за расчетный период “t”;

SWVg,m,t	данные по объему электроэнергии, полученной из системы (МВтч), с прибора учета “m”, определенного в конфигурации группы свода данных для расчетов “g” за расчетный период “t”, показывающие измеренный объем полученной электроэнергии в случае если соответствующий прибор учета является частью системы электропередачи, и показывающие чистый объем полученной электроэнергии из распределительной системы, в случае если соответствующий прибор учета является частью распределительной системы.

- Коэффициент потерь в системе электропередачи, который будет применяться для каждого расчетного периода, рассчитывается по следующей формуле:

nn

		TSSVm,t-  TSWVm,t

s=1                           s=1

TSLFt   =      

n

TSSVm,t

s=1

где:

TSLFt	коэффициент потерь в системе электропередачи, рассчитанный за расчетный период “t”;

TSSVm,t	данные по объему отпущенной электроэнергии системы электропередач (МВтч) с прибора учета “m” в конфигурации системы электропередачи за расчетный период “t”, рассчитанные согласно пункту 3 настоящего приложения;

TSWVm,t	данные по объему полученной электроэнергии системы электропередач (МВтч) с прибора учета“m” в конфигурации системы электропередачи за расчетный период “t”, рассчитанные согласно пункту 3 настоящего приложения;

n	количество приборов учета в конфигурации системы электропередачи за расчетный период “t”.

- Расчетный объем владельца лицензии на передачу определяется по следующей формуле:

nn

	LSVtTSSVm,t-  TSWVm,t

m=1                           m=1

где:

TLSVt	Расчетный объем владельца лицензии на передачу за расчетный период “t”;

TSSVm,t	Расчетный объем поставки передающей системы (МВтч) с прибора учета “m” в конфигурации передающей системы за расчетный период “t”, рассчитанный согласно пункту 3 настоящего приложения;

TSWVm,t	Расчетный объем электроэнергии, полученной из передающей системы (МВтч) с прибора учета “m” в конфигурации передающей системы за расчетный период “t”, рассчитанный согласно пункту 3 настоящего приложения;

n	количество приборов учета в конфигурации системы электропередачи за расчетный период “t”.