ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Частотные Планы

## 1.1	Присвоения в Плане для T-DAB

| № | Элемент данных |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер МСЭ |
| 2 | Условное обозначение МСЭ для администрации, ответственной за присвоение T-DAB |
| 3 | Уникальный идентификационный код, предоставленный администрацией для присвоения (AdminRefld) |
| 4 | Код записи в Плане (1 – Присвоение, 2 – ОЧС, 3 – Выделение, 4 – Выделение со связанным(и) присвоением(ями) и идентификатором ОЧС, 5 – Выделение с одним связанным присвоением и без идентификатора ОЧС) |
| 5 | Код присвоения (L – связанное, или С – преобразованное, или S – отдельное) |
| 6 | Уникальный идентификационный код для связанного выделения |
| 7 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны |
| 8 | Название местоположения передающей станции |
| 9 | Географические координаты передающей антенны: |
|  | 9а широта (±ГГММСС) |
|  | 9b долгота (±ГГГММСС) |
| 10 | Высота места расположения над уровнем моря (м) |
| 11 | Эталонная конфигурация планирования (ЭКП 4, ЭКП 5) |
| 12 | Присвоенная частота (МГц) |
| 13 | Частотный блок |
| 14 | Сдвиг частоты между центральной частотой излучения и центральной частотой канала (кГц) |
| 15 | Поляризация (H – горизонтальная, V – вертикальная, M – смешанная, U – не указана) |
| 16 | Максимальная эффективная излучаемая мощность горизонтально поляризованной составляющей в горизонтальной плоскости (дБВт) |
| 17 | Максимальная эффективная излучаемая мощность вертикально поляризованной составляющей в горизонтальной плоскости (дБВт) |
| 18 | Направленность антенны (D – направленная, ND – ненаправленная) |
| 19 | Высота передающей антенны над уровнем поверхности земли (м) |
| 20 | Максимальная эффективная высота антенны (м) |
| 21 | Эффективная высота антенны (м) по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренная в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 22 | Затухание в антенне (дБ) − горизонтальное: значение нормированного к 0 дБ затухания горизонтально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 23 | Затухание в антенне (дБ) − вертикальное: значение нормированного к 0 дБ затухания вертикально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 24 | Спектральная маска (1, 2, 3 − см. п. 3.6.1 Главы 3 Приложения 2 к настоящему Соглашению) |
| 25 | Идентификационный код для ОЧС |
| 26 | Примечания |
| 26-1 | Примечания в отношении присвоений в аналоговом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 26-2 | Примечания в отношении записей в цифровом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 26-3 | Примечания в отношении существующих присвоений другим первичным наземным службам следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |

## 1.2	Выделения в Плане для T-DAB

| № | Элемент данных |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер МСЭ |
| 2 | Условное обозначение МСЭ для администрации, ответственной за выделение T-DAB |
| 3 | Уникальный идентификационный код, предоставленный администрацией для выделения (AdminRefld) |
| 4 | Код записи в Плане (1 – Присвоение, 2 – ОЧС, 3 – Выделение, 4 – Выделение со связанным(и) присвоением(ями) и идентификатором ОЧС, 5 – Выделение с одним связанным присвоением и без идентификатора ОЧС) |
| 5 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны |
| 6 | Название выделения цифрового радиовещания |
| 7 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны, если все контрольные точки выделения находятся на границе страны или географической зоны |
| 8 | Количество подзон (до 9) в рамках выделения, если не все контрольные точки выделения находятся на границе страны; если нет разбиения выделения, количество = 1 |
| 9 | Для каждой подзоны в рамках выделения: |
|  | 9а уникальный номер контура (от 1 до 9) |
|  | 9b число контрольных точек границы подзоны (до 99) |
|  | 9с географические координаты каждой контрольной точки границы подзоны, состоящие из: |
|  | 9c1 широты (±ГГММСС) |
|  | 9c2 долготы (±ГГГММСС) |
| 10 | Эталонная конфигурация планирования (ЭКП 4, ЭКП 5) |
| 11 | Присвоенная частота (МГц) |
| 12 | Частотный блок |
| 13 | Сдвиг частоты между центральной частотой излучения и центральной частотой канала (кГц) |
| 14 | Поляризация (H – горизонтальная, V – вертикальная, M – смешанная, U – не указана) |
| 15 | Спектральная маска (1, 2, 3 – см. п. 3.6.1 Главы 3 Приложения 2 к настоящему Соглашению) |
| 16 | Идентификационный код для ОЧС |
| 17 | Примечания |
| 17-1 | Примечания в отношении присвоений в аналоговом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 17-2 | Примечания в отношении записей в цифровом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 17-3 | Примечания в отношении существующих присвоений другим первичным наземным службам следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |

## 1.3	Присвоения в Плане для DVB-T

| № | Элемент данных |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер МСЭ |
| 2 | Условное обозначение МСЭ для администрации, ответственной за присвоение DVB-T |
| 3 | Уникальный идентификационный код, предоставленный администрацией для присвоения (AdminRefld) |
| 4 | Код записи в Плане (1 – Присвоение, 2 – ОЧС, 3 – Выделение, 4 – Выделение со связанным(и) присвоением(ями) и идентификатором ОЧС, 5 – Выделение с одним связанным присвоением и без идентификатора ОЧС) |
| 5 | Код присвоения (L – связанное, или С – преобразованное, или S – отдельное) |
| 6 | Уникальный идентификационный код для связанного выделения |
| 7 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны |
| 8 | Название местоположения передающей станции |
| 9 | Географические координаты передающей антенны: |
|  | 9а широта (±ГГММСС) |
|  | 9b долгота (±ГГГММСС) |
| 10 | Высота места расположения над уровнем моря (м) |
|  | Либо 11 и 12, либо 13 |
| 11 | Система цифрового телевидения (А, B, C, D, E, F и 1, 2, 3, 5, 7) |
| 12 | Режим приема (ФНП, НППО, ВППО, ПП) |
| 13 | Эталонная конфигурация планирования (ЭКП 1, ЭКП 2, ЭКП 3) |
| 14 | Присвоенная частота (МГц) |
| 15 | Номер канала |
| 16 | Сдвиг частоты между центральной частотой излучения и центральной частотой канала (кГц) |
| 17 | Поляризация (H – горизонтальная, V – вертикальная, M – смешанная, U – не указана) |
| 18 | Максимальная эффективная излучаемая мощность горизонтально поляризованной составляющей в горизонтальной плоскости (дБВт) |
| 19 | Максимальная эффективная излучаемая мощность вертикально поляризованной составляющей в горизонтальной плоскости (дБВт) |
| 20 | Направленность антенны (D – направленная, ND – ненаправленная) |
| 21 | Высота передающей антенны над уровнем поверхности земли (м) |
| 22 | Максимальная эффективная высота антенны (м) |
| 23 | Эффективная высота антенны (м) по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренная в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 24 | Затухание в антенне (дБ) − горизонтальное: значение нормированного к 0 дБ затухания горизонтально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 25 | Затухание в антенне (дБ) − вертикальное: значение нормированного к 0 дБ затухания вертикально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 26 | Спектральная маска (N = некритичная, S = чувствительная) |
| 27 | Идентификационный код для ОЧС |
| 28 | Примечания |
| 28-1 | Примечания в отношении присвоений в аналоговом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 28-2 | Примечания в отношении записей в цифровом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 28-3 | Примечания в отношении существующих присвоений другим первичным наземным службам следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |

## 1.4	Выделения в Плане для DVB-T

| № | Элемент данных |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер МСЭ |
| 2 | Условное обозначение МСЭ для администрации, ответственной за выделение DVB-T |
| 3 | Уникальный идентификационный код, предоставленный администрацией для выделения (AdminRefld) |
| 4 | Код записи в Плане (1 – Присвоение, 2 – ОЧС, 3 – Выделение, 4 – Выделение со связанным(и) присвоением(ями) и идентификатором ОЧС, 5 – Выделение с одним связанным присвоением и без идентификатора ОЧС) |
| 5 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны |
| 6 | Название выделения цифрового радиовещания |
| 7 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны, если все контрольные точки выделения находятся на границе страны или географической зоны |
| 8 | Количество подзон (до 9) в рамках выделения, если не все контрольные точки выделения находятся на границе страны; если нет разбиения выделения, количество = 1 |
| 9 | Для каждой подзоны в рамках выделения: |
|  | 9а уникальный номер контура (от 1 до 9) |
|  | 9b число контрольных точек границы подзоны (до 99) |
|  | 9с географические координаты каждой контрольной точки границы подзоны, состоящие из: |
|  | 9c1 широты (±ГГММСС) |
|  | 9c2 долготы (±ГГГММСС) |
| 10 | Эталонная конфигурация планирования (ЭКП 1, ЭКП 2, ЭКП 3) |
| 11 | Тип эталонной сети (ЭС 1, ЭС 2, ЭС 3, ЭС 4) |
| 12 | Присвоенная частота (МГц) |
| 13 | Номер канала |
| 14 | Сдвиг частоты между центральной частотой излучения и центральной частотой канала (кГц) |
| 15 | Поляризация (H – горизонтальная, V – вертикальная, M – смешанная, U – не указана) |
| 16 | Спектральная маска (N = некритичная, S = чувствительная) |
| 17 | Идентификационный код для ОЧС |
| 18 | Примечания |
| 18-1 | Примечания в отношении присвоений в аналоговом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 18-2 | Примечания в отношении записей в цифровом Плане следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |
| 18-3 | Примечания в отношении существующих присвоений другим первичным наземным службам следующих администраций (условное обозначение МСЭ) |

## 1.5	План частотных присвоений для аналогового телевизионного радиовещания в полосах частот 174–230 МГц (для Марокко 170–230 МГц) и 470–862 МГц в переходный период (см. Статью 12 настоящего Соглашения)

Информация, включенная в элементы данных Плана

| № | Элемент данных |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер МСЭ |
| 2 | Условное обозначение МСЭ для администрации, ответственной за аналоговое присвоение |
| 3 | Уникальный идентификационный код, предоставленный администрацией для присвоения (AdminRefId) |
| 4 | Номер канала |
| 5 | Присвоенная частота (МГц) |
| 6 | Сдвиг несущей частоты видеосигнала (положительный или отрицательный сдвиг, кратный 1/12 частоты строк, или кГц) |
| 7 | Сдвиг несущей частоты звука (положительный или отрицательный сдвиг, кратный 1/12 частоты строк, или кГц) |
| 8 | Индикатор стабильности частоты (С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ, НОРМАЛЬНЫЙ или ТОЧНЫЙ) |
| 9 | Телевизионная система (B, B1, D, D1, G, H, I, K, K1, L или M) |
| 10 | Система цветности (P = PAL, S = SECAM) |
| 11 | Название местоположения передающей станции |
| 12 | Условное обозначение МСЭ для страны или географической зоны |
| 13 | Географические координаты передающей антенны: |
|  | 13а широта (±ГГММСС) |
|  | 13b долгота (±ГГГММСС) |
| 14 | Высота места расположения над уровнем моря (м) |
| 15 | Высота передающей антенны над уровнем поверхности Земли (м) |
| 16 | Максимальная эффективная высота антенны (м) |
| 17 | Эффективная высота антенны (м) по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренная в горизонтальной плоскости, начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке; если это значение не указано, то для всех 36 значений используется значение максимальной эффективной высоты антенны |
| 18 | Поляризация (H, V, M) |
| 19 | Максимальная эффективная излучаемая мощность горизонтально поляризованной составляющей (дБВт) |
| 20 | Максимальная эффективная излучаемая мощность вертикально поляризованной составляющей (дБВт) |
| 21 | Отношение мощности несущей видеосигнала к мощности несущей звукового сигнала |
| 22 | Направленность антенны (D, ND) |
| 23 | Затухание в антенне (дБ) − горизонтальное. Значение затухания горизонтально поляризованной составляющей относительно максимального коэффициента усиления передающей антенны по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости, начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 24 | Затухание в антенне (дБ) − вертикальное. Значение затухания вертикально поляризованной составляющей относительно максимального коэффициента усиления передающей антенны по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости, начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке |
| 25 | Примечания |

Примечание. ( Аналоговый телевизионный радиовещательный План опубликован в электронной форме по адресу: http://www.itu.int/md/R06-RRC.06-R-0001/. Обобщенный список числа аналоговых телевизионных присвоений в разбивке по администрациям приведен в Таблице A1-1.

Таблица A1-1

Обобщенный список числа аналоговых телевизионных присвоений, содержащихся в Плане частотных присвоений для аналогового телевизионного радиовещания в полосах частот 174–230 МГц (для Марокко 170–230 МГц) и 470–862 МГц в переходный период (см. Статью 12 Соглашения)

| Государство – Член Союза | Обозначение МСЭ | Число аналоговых телевизионных присвоений, включенных в аналоговый телевизионный План |
| --- | --- | --- |
| Албания (Республика) | ALB | 4 |
| Алжир (Народная Демократическая Республика) | ALG | 1 009 |
| Германия (Федеративная Республика) | D | 9 590 |
| Андорра (Княжество) | AND | 4 |
| Ангола (Республика) | AGL | 193 |
| Саудовская Аравия (Королевство) | ARS | 412 |
| Армения (Республика) | ARM | 12 |
| Австрия | AUT | 1 736 |
| Азербайджанская Республика | AZE | 52 |
| Бахрейн (Королевство) | BHR | 3 |
| Беларусь (Республика) | BLR | 314 |
| Бельгия | BEL | 66 |
| Бенин (Республика) | BEN | 55 |
| Босния и Герцеговина | BIH | 660 |
| Ботсвана (Республика) | BOT | 221 |
| Болгария (Республика) | BUL | 1 594 |
| Буркина-Фасо | BFA | 195 |
| Бурунди (Республика) | BDI | 32 |
| Камерун (Республика) | CME | 244 |
| Кабо-Верде (Республика) | CPV | 35 |
| Центральноафриканская Республика | CAF | 329 |
| Кипр (Республика) | CYP | 59 |
| Государство-город Ватикан | CVA | 4 |
| Коморские Острова (Союз) | COM | 40 |
| Конго (Республика) | COG | 326 |
| Кот-д’Ивуар (Республика) | CTI | 200 |
| Хорватия (Республика) | HRV | 1 422 |
| Дания | DNK | 260 |
| Джибути (Республика) | DJI | 12 |
| Египет (Арабская Республика) | EGY | 308 |
| Объединенные Арабские Эмираты | UAE | 58 |
| Эритрея | ERI | 12 |
| Испания | E | 8 410 |
| Эстония (Республика) | EST | 68 |
| Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика) | ETH | 111 |

Таблица A1-1 (продолжение)

| Государство – Член Союза | Обозначение МСЭ | Число аналоговых телевизионных присвоений, включенных в аналоговый телевизионный План |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | RUS | 6 681 |
| Финляндия | FIN | 818 |
| Франция | F | 13 125 |
| Габонская Республика | GAB | 224 |
| Гамбия (Республика) | GMB | 12 |
| Грузия | GEO | 94 |
| Гана | GHA | 39 |
| Греция | GRC | 2 105 |
| Гвинея (Республика) | GUI | 103 |
| Гвинея-Бисау (Республика) | GNB | 28 |
| Экваториальная Гвинея (Республика) | GNE | 25 |
| Венгрия (Республика) | HNG | 714 |
| Иран (Исламская Республика) | IRN | 2 096 |
| Ирак (Республика) | IRQ | 345 |
| Ирландия | IRL | 781 |
| Исландия | ISL | 4 |
| Израиль (Государство) | ISR | 15 |
| Италия | I | 3 677 |
| Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | LBY | 322 |
| Иордания (Хашимитское Королевство) | JOR | 140 |
| Казахстан (Республика) | KAZ | 1 837 |
| Кения (Республика) | KEN | 497 |
| Кувейт (Государство) | KWT | 22 |
| Лесото (Королевство) | LSO | 22 |
| Латвия (Республика) | LVA | 106 |
| Бывшая югославская Республика Македония | MKD | 472 |
| Ливан | LBN | 21 |
| Либерия (Республика) | LBR | 41 |
| Лихтенштейн (Княжество) | LIE | 12 |
| Литва (Республика) | LTU | 154 |
| Люксембург | LUX | 11 |
| Мадагаскар (Республика) | MDG | 117 |
| Малави | MWI | 51 |
| Мали (Республика) | MLI | 287 |
| Мальта | MLT | 11 |
| Марокко (Королевство) | MRC | 356 |
| Маврикий (Республика) | MAU | 29 |

Таблица A1-1 (продолжение)

| Государство – Член Союза | Обозначение МСЭ | Число аналоговых телевизионных присвоений, включенных в аналоговый телевизионный План |
| --- | --- | --- |
| Мавритания (Исламская Республика) | MTN | 132 |
| Молдова (Республика) | MDA | 298 |
| Монако (Княжество) | MCO | 3 |
| Мозамбик (Республика) | MOZ | 242 |
| Намибия (Республика) | NMB | 309 |
| Нигер (Республика) | NGR | 159 |
| Нигерия (Федеративная Республика) | NIG | 225 |
| Норвегия | NOR | 3 979 |
| Оман (Султанат) | OMA | 255 |
| Уганда (Республика) | UGA | 36 |
| Узбекистан (Республика) | UZB | 1 213 |
| Нидерланды (Королевство) | HOL | 71 |
| Польша (Республика) | POL | 802 |
| Португалия | POR | 694 |
| Катар (Государство) | QAT | 17 |
| Сирийская Арабская Республика | SYR | 56 |
| Демократическая Республика Конго | COD | 362 |
| Кыргызская Республика | KGZ | 670 |
| Словацкая Республика | SVK | 918 |
| Чешская Республика | CZE | 1 660 |
| Румыния | ROU | 323 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | G | 6 344 |
| Руанда (Республика) | RRW | 56 |
| Сан-Марино (Республика) | SMR | 1 |
| Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика) | STP | 3 |
| Сенегал (Республика) | SEN | 39 |
| Сербия (Республика) (См. Примечание 1) | SCG | 1 154 (См. Примечание 1) |
| Сейшельские Острова (Республика) | SEY | 11 |
| Сьерра-Леоне | SRL | 14 |
| Словения (Республика) | SVN | 867 |
| Сомалийская Демократическая Республика | SOM | 114 |
| Судан (Республика) | SDN | 224 |
| Южно-Африканская Республика | AFS | 712 |
| Швеция | S | 1 551 |
| Швейцарская Конфедерация | SUI | 2 581 |
| Свазиленд (Королевство) | SWZ | 20 |

Таблица A1-1 (окончание)

| Государство – Член Союза | Обозначение МСЭ | Число аналоговых телевизионных присвоений, включенных в аналоговый телевизионный План |
| --- | --- | --- |
| Таджикистан (Республика) | TJK | 672 |
| Танзания (Объединенная Республика) | TZA | 183 |
| Чад (Республика) | TCD | 189 |
| Тоголезская Республика | TGO | 29 |
| Тунис | TUN | 224 |
| Туркменистан | TKM | 115 |
| Турция | TUR | 539 |
| Украина | UKR | 1 555 |
| Йемен (Республика) | YEM | 1 066 |
| Замбия (Республика) | ZMB | 205 |
| Зимбабве (Республика) | ZWE | 200 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В настоящих Заключительных актах обозначение SCG имеет следующие значения:

a)	При использовании для обозначения географической зоны обозначение SCG включает всю территорию бывшего Государства – Члена МСЭ "Сербия и Черногория", которое существовало до 3 июня 2006 года.

b)	При использовании для обозначения администрации Государства – Члена Союза или администрации, ответственной за аналоговое присвоение либо за запись в цифровом Плане, обозначение SCG указывает, на временной основе, администрацию Республики Сербии. Тем не менее, администрация Республики Сербии указала, что она отвечает за те аналоговые присвоения и/или записи в цифровом Плане, которые расположены на территории Республики Сербии.

c)	Распределение аналоговых присвоений и/или записей в цифровом Плане, включенных под обозначением SCG (в его географическом значении), двум независимым государствам, а именно Республике Сербии как государству-продолжателю "Сербии и Черногории" и Республике Черногории, будет осуществлено по географическому принципу после Конференции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технические элементы и критерии, использованные при разработке Плана
и реализации Соглашения

ГЛАВА 1
ПРИЛОЖЕНИЯ 2

Определения

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.1	Цифровые наземные радиовещательные системы		42

1.1.1	Цифровое наземное телевизионное радиовещание (ЦНТВ)		42

1.1.2	Цифровое наземное звуковое радиовещание (ЦНЗР)		42

1.2	Управление использованием частот		42

1.2.1	Диапазоны частот		42

1.2.2	Зона покрытия		42

1.2.3	Зона обслуживания		43

1.3	Планирование сети		43

1.3.1	Планирование выделений		43

1.3.2	Планирование присвоений		43

1.3.3	Контрольные точки		43

1.3.4	Напряженность поля мешающего сигнала		43

1.3.5	Минимальная используемая напряженность поля/Минимальная защищаемая
напряженность поля		43

1.3.6	Используемая напряженность поля		44

1.3.7	Эталонная напряженность поля		44

1.3.8	Минимальная плотность потока мощности (min (дБ(Вт/м2))		44

1.3.9	Минимальная медианная напряженность поля Emed (дБ(мкВ/м))		44

Стр.

1.3.10	Координационная пороговая напряженность поля		44

1.3.11	Фиксированный прием		45

1.3.12	Прием на портативное оборудование		45

1.3.13	Подвижный прием		45

1.3.14	Многочастотная сеть (МЧС)		46

1.3.15	Одночастотная сеть (ОЧС)		46

1.3.16	Эталонная конфигурация планирования (ЭКП)		46

1.3.17	Эталонная сеть (ЭС)		46

1.3.18	Запись в цифровом Плане		46

Дополнение 1.1 – Определения, приведенные в Регламенте радиосвязи (РР)
(издание 2004 года) и дополненные пояснениями в некоторых
Рекомендациях МСЭ-R		47

## 1.1	Цифровые наземные радиовещательные системы

### 1.1.1	Цифровое наземное телевизионное радиовещание (ЦНТВ)

Системы цифрового телевидения в наземной радиовещательной службе, описание которых приведено в Рекомендации МСЭ-R BT.1306-3. DVB-T (наземное цифровое видеорадиовещание) соответствует системе DVB, которая обозначается как "система В".

### 1.1.2	Цифровое наземное звуковое радиовещание (ЦНЗР)

Цифровые звуковые системы в наземной радиовещательной службе, описание которых приведено в Рекомендации МСЭ-R BS.1114-5. Т-DAB (наземное цифровое аудиорадиовещание) соответствует системе Eureca 147 DAB, которая обозначается как "цифровая система А".

## 1.2	Управление использованием частот

### 1.2.1	Диапазоны частот

Диапазон III

Диапазон частот: 174–230 МГц.

Диапазон IV

Диапазон частот: 470–582 МГц.

Диапазон V

Диапазон частот: 582–862 МГц.

### 1.2.2	Зона покрытия

Зона покрытия радиовещательной станции или группы радиовещательных станций в случае одночастотной сети (ОЧС, см. определение в п. 1.3.15 настоящей Главы), представляет собой зону, в пределах которой величина полезной напряженности поля равна или превышает величину используемой напряженности поля, определенную для конкретных условий приема и для предусмотренного процента покрываемых местоположений приема.

При определении зоны покрытия для каждого из условий приема принимается трехуровневый подход:

(	Уровень 1: Место приема

Место приема является наименьшей единицей; оптимальные условия приема будут наблюдаться при перемещении антенны на расстояние до 0,5 м в любом направлении.

Место приема считается охваченным, если уровень полезного сигнала достаточно велик для компенсации воздействия шумов и помех в течение заданного процента времени.

(	Уровень 2: Небольшая зона покрытия

Вторым уровнем является "небольшая зона" (обычно 100 м × 100 м).

В этой небольшой зоне указывается процент охватываемых мест приема.

(	Уровень 3: Зона покрытия

Зона покрытия радиовещательной станции или группы радиовещательных станций составляется из суммы отдельных небольших зон, в которых достигается заданный процент (например, от 70% до 99%) покрытия.

### 1.2.3	Зона обслуживания

Зона, в пределах которой администрация имеет право требовать обеспечения согласованных условий защиты.

## 1.3	Планирование сети

### 1.3.1	Планирование выделений

В процессе планирования выделений администрации "предоставляется" конкретный канал для обеспечения покрытия в заданной зоне в пределах ее зоны обслуживания, называемой зоной выделений. Местоположения передатчиков и их характеристики на этапе планирования неизвестны и должны быть определены ко времени преобразования выделения в одно или несколько присвоений.

### 1.3.2	Планирование присвоений

В процессе планирования присвоений конкретный канал присваивается для места расположения отдельного передатчика с определенными характеристиками передачи (например, излучаемая мощность, высота антенны и т. д.).

### 1.3.3	Контрольные точки

Контрольная точка представляет собой географически определенное местоположение, в котором проводятся конкретные вычисления.

### 1.3.4	Напряженность поля мешающего сигнала

Напряженность поля мешающего сигнала (En), выраженная в дБ(мкВ/м), – это напряженность поля мешающего сигнала (для 50% мест и для заданного процента времени) от любого потенциального источника помех, к которой добавлено соответствующее защитное отношение в децибелах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Когда это уместно, должно учитываться соответствующее значение направленности приемной антенны или развязки по поляризации в децибелах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – При наличии нескольких мешающих сигналов для получения результирующей напряженности мешающего поля должен применяться метод объединения отдельных значений напряженности мешающего поля, как, например, метод суммы мощностей или какой-либо иной подходящий метод суммирования сигналов.

### 1.3.5	Минимальная используемая напряженность поля/Минимальная защищаемая напряженность поля

Минимальная величина напряженности поля, необходимая для обеспечения требуемого качества приема при определенных условиях приема при наличии естественного или промышленного шума, но без помех от других передатчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Термин "минимальная используемая напряженность поля" соответствует термину "минимальная защищаемая напряженность поля", который встречается во многих текстах МСЭ, а также соответствует термину "минимальная медианная напряженность поля", который применяется в п. 1.3.9 настоящей Главы как Emed для обеспечения покрытия с помощью только одного передатчика.

### 1.3.6	Используемая напряженность поля

Минимальная величина напряженности поля, необходимая для обеспечения требуемого качества приема при определенных условиях приема при наличии естественного и промышленного шума и помех в реальной ситуации или как определено соглашениями или планами частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Термин "используемая напряженность поля" соответствует термину "необходимая напряженность поля", который встречается во многих текстах МСЭ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Используемая напряженность поля вычисляется путем объединения отдельных значений напряженности поля (En) и суммарного поправочного коэффициента местоположений. Одной из отдельных составляющих напряженности мешающего поля является минимальная медианная напряженность поля (Emed), которая характеризует уровень шума.

### 1.3.7	Эталонная напряженность поля

Согласованное значение напряженности поля, которое может служить в качестве эталона или основы для частотного планирования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В зависимости от условий и требуемого качества приема, для одной и той же службы могут существовать несколько эталонных значений напряженности поля.

### 1.3.8	Минимальная плотность потока мощности (min (дБ(Вт/м2))

Минимальное значение плотности потока мощности в определенном местоположении приемной антенны, которое необходимо обеспечить, с тем чтобы был обеспечен минимальный уровень сигнала для приемника для успешного декодирования сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – (min равно минимальному требуемому значению мощности на входе приемника (дБВт), из которого вычитается эффективная апертура антенны (дБм2) и к которому добавляются, при необходимости, потери на фидере (дБ).

### 1.3.9	Минимальная медианная напряженность поля Emed (дБ(мкВ/м))

Соответствующее значение минимальной используемой напряженности поля, которое должно использоваться для покрытия с помощью только одного передатчика, причем это значение применяется для 50% мест приема и для 50% времени на высоте 10 м над уровнем земли.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Emed зависит от медианного значения минимальной напряженности поля (Emin)
в месте приема, которое требуется для заданного процента мест и процента времени с целью обеспечения минимального уровня сигнала в приемнике, необходимого для успешного декодирования сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Emed рассчитывается на основе минимальной напряженности поля (Emin) при добавлении, в надлежащих случаях, соответствующих поправочных коэффициентов, как это описано в Приложении 3.4 Главы 3 Приложения 2 Соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В случае широкополосных сигналов, когда спектральная плотность мощности может не быть постоянной по всей занимаемой ширине полосы, термин  "напряженность поля" нередко заменяется термином "эквивалентная напряженность поля". Эквивалентная напряженность поля – это напряженность поля одной немодулированной РЧ несущей, излучаемая с такой же мощностью, что и общая излучаемая мощность широкополосного сигнала.

### 1.3.10	Координационная пороговая напряженность поля

Уровень напряженности поля, который, в случае его превышения, определяет, что необходима координация (называется также пороговой напряженностью поля).

### 1.3.11	Фиксированный прием

Фиксированный прием определяется как прием с использованием направленной приемной антенны, установленной на уровне крыши.

Предполагается, что при установке такой антенны достигаются близкие к оптимальным условия приема (в пределах сравнительно небольшого пространства на крыше).

При вычислении напряженности поля в случае фиксированного приема считается, что высота приемной антенны 10 м над уровнем земли является типичной для радиовещательной службы. Для других служб могут использоваться другие высоты антенн.

### 1.3.12	Прием на портативное оборудование

Прием на портативное оборудование определяется как:

–	класс A (вне помещения) – это прием, при котором портативный приемник с присоединенной или встроенной антенной используется вне помещения на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли;

–	класс В (на первом этаже помещения) – это прием, при котором портативный приемник с присоединенной или встроенной антенной используется в помещениях на высоте не менее 1,5 м над уровнем пола, которые:

a)	расположены на первом этаже;

b)	имеют окно в наружной стене.

Прием на портативное оборудование в помещениях на более высоких этажах будет относиться к классу приема B с использованием поправок к уровням сигналов, но, по-видимому, прием в помещениях на первом этаже является наиболее общим случаем.

Для обоих классов A и B предполагается, что:

–	оптимальные условия приема будут иметь место при перемещении антенны на расстояние до 0,5 м в любом направлении;

–	портативный приемник во время приема не перемещается, и, кроме того, вблизи приемника не перемещаются большие объекты;

–	не учитываются экстремальные случаи, как, например, прием в полностью экранированных помещениях.

### 1.3.13	Подвижный прием

Подвижный прием определяется как прием сигналов в движении, когда антенна расположена на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли.  Это может быть, например, автомобильный приемник или портативное оборудование.

Предполагается, что основным фактором при рассмотрении явлений местного приема будут эффекты, обусловленные замираниями в рэлеевском канале. Для компенсации этих эффектов планируется использование запасов на замирание. Уровни запасов на замирание зависят от частоты и скорости движения автомобиля.

### 1.3.14	Многочастотная сеть (МЧС)

Сеть передающих станций, использующая несколько РЧ каналов.

### 1.3.15	Одночастотная сеть (ОЧС)

Сеть синхронизированных передающих станций, излучающих одинаковые сигналы в одном и том же РЧ канале.

### 1.3.16	Эталонная конфигурация планирования (ЭКП)

Репрезентативная комбинация критериев и параметров, которые следует использовать для целей частотного планирования.

### 1.3.17	Эталонная сеть (ЭС)

Обобщенная сетевая структура, отображающая реальную сеть, пока неизвестную, для целей анализа совместимости. Основным назначением данной сети является определение потенциальных возможностей типичных сетей цифрового радиовещания и их чувствительности к помехам.

### 1.3.18	Запись в цифровом Плане

Присвоение, или выделение, или комбинация присвоений, которые могут быть связаны или могут быть не связаны с одним выделением и которая в целях выполнения Плана и его изменений рассматривается как один и тот же объект.

ДОПОЛНЕНИЕ 1.1

Определения, приведенные в Регламенте радиосвязи (РР) (издание 2004 года) 
и дополненные пояснениями в некоторых Рекомендациях МСЭ-R

Администрация (п. 1.2 РР)

Африканская зона радиовещания (пп. 5.10–5.13 РР)

Внеполосное излучение (п. 1.144 РР)

Воздушная подвижная служба (п. 1.32 РР)

Воздушная подвижная спутниковая служба (п. 1.35 РР)

Воздушная радионавигационная служба (п. 1.46 РР)

Выделение (радиочастоты или радиочастотного канала) (п. 1.17 РР)

Допустимая помеха (п. 1.167 РР)

Европейская зона радиовещания (п. 5.14 РР)

Защитное отношение (по радиочастоте) (п. 1.170 РР)

Излучение (п. 1.138 РР)

Контур координации (п. 1.172 РР)

Коэффициент усиления антенны (п. 1.160 РР)

Мощность (п. 1.156 РР)

Мощность несущей (радиопередатчика) (п. 1.159 РР, Рекомендация МСЭ-R V.573-4)

Наземная станция (п. 1.62 РР)

Нежелательные излучения (п. 1.146 РР)

Необходимая ширина полосы (п. 1.152 РР)

Пиковая мощность огибающей (радиопередатчика) (п. 1.157 РР)

Побочное излучение (п. 1.145 РР)

Подвижная служба (п. 1.24 РР)

Подвижная спутниковая служба (п. 1.25 РР)

Помеха (п. 1.166 РР)

Приемлемая помеха (п. 1.168 РР)

Присвоение (радиочастоты или радиочастотного канала) (п. 1.18 РР)

Присвоенная частота (п. 1.148 РР)

Радиация (п. 1.137 РР)

Радиоастрономическая служба (п. 1.58 РР)

Радиовещательная служба (п. 1.38 РР)

Радиовещательная спутниковая служба (п. 1.39 РР)

Радиовещательная станция (п. 1.85 РР)

Радионавигационная служба (п. 1.42 РР)

Средняя мощность (радиопередатчика) (п. 1.158 РР)

Станция (п. 1.61 РР)

Сухопутная подвижная служба (п. 1.26 РР)

Фиксированная служба (п. 1.20 РР)

Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) (п. 1.161 РР, 
Рекомендация МСЭ-R V.573-4)

Эффективная излучаемая мощность (э.и.м.) (в данном направлении) (п. 1.162 РР, 
Рекомендация МСЭ-R V.573-4)

ГЛАВА 2
ПРИЛОЖЕНИЯ 2

Информация о распространении радиоволн

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

2.1	Общий обзор		50

2.2	Общее описание методики		50

2.3	Информация о распространении радиоволн для оценки совместимости между радиовещательной службой и другими первичными наземными службами		55

Приложение 2.1 – Метод прогнозирования распространения		57

Приложение 2.2 – Табулированные значения напряженности поля		77

Приложение 2.3 – Кривые распространения радиоволн		78

## 2.1	Общий обзор

Метод прогнозирования напряженности поля, применимый для радиовещательной, сухопутной подвижной, морской подвижной и некоторых фиксированных служб (например, служб, использующих системы пункт-многие пункты), основан на Рекомендации МСЭ-R P.1546-2. Полное описание метода прогнозирования приведено в Приложении 2.1 к настоящей Главе. Данный метод может применяться с использованием либо графических, либо автоматизированных (компьютерных) процедур.

Что касается последних, табулированные значения кривых напряженности поля представлены в Приложении 2.2 к настоящей Главе вместе с подробными инструкциями по интерполяции и экстраполяции. Кривые напряженности поля, связанные с этими табулированными значениями, приведены в Приложении 2.3 к настоящей Главе.

Прогнозы могут делаться в рамках частотного диапазона Плана для следующих наборов параметров: длина трассы от 1 до 1000 км; процент времени от 1 до 50%; и различные высоты передающих антенн. При применении этого метода проводится различие между трассами над сушей, холодными и теплыми морями, предусматривается должный допуск на различный характер местности при прогнозировании обслуживания в сухопутных зонах и учитываются помехи от местных объектов, окружающих точку приема. В нем также предусмотрена процедура рассмотрения отрицательных значений эффективной высоты передающей антенны и распространения по смешанным трассам (т. е. трассам с сочетанием участков суши и моря). Прогнозы используются также для расчета помех от подвижных служб, в которых используется термин "базовая" станция.

Данный метод может использоваться как с базой топографических данных, так и без нее, хотя при наличии такой базы можно ожидать более высокой точности прогнозирования. Однако топографические данные не использовались в процессе планирования.

В случае двусторонней или многосторонней координации можно использовать методы прогнозирования распространения, в большей степени ориентированные на трассы, например использование топографических данных и/или данных о земной поверхности для повышения точности прогноза по сравнению с использованием метода прогнозирования, о котором говорится в Приложении 2.1 к настоящей Главе, путем расчета поправок на величину угла просвета местности.

В случае бортовых станций воздушной радионавигационной службы вместо метода, предусмотренного в Приложении 2.1 к настоящей Главе, должно использоваться распространение в свободном пространстве, если существует трасса прямой видимости; в противном случае предполагается, что сигнал отсутствует. Это вызвано, в основном, тем, что точное местонахождение воздушного судна неизвестно.

Исходная Рекомендация МСЭ-R Р.1546-2 применяется лишь в отношении высоты антенн до 3000 м. Для целей РКР-06 высота антенн наземных передатчиков больше 3000 м считается ошибочной.

## 2.2	Общее описание методики

Табулированные значения напряженности поля в зависимости от расстояния, приведенные в Приложении 2.2 к настоящей Главе, представляют прогнозируемые значения напряженности поля как функцию частоты и эффективной высоты антенны, превышаемые для 50% мест для процентов времени 50%, 10% и 1%. Значения напряженности поля выражены в децибелах относительно 1 мкВ/м (дБ(мкВ/м)) для э.и.м. 1 кВт в направлении точки приема.

Значения эффективной высоты передающей антенны должны предоставлять администрации. Топографические данные могут использоваться для составления набора значений эффективных высот в случаях, когда соответствующая администрация не в состоянии предоставить такую информацию и просит помощи в определении этих значений. Для осуществления расчетов в рамках обработки данных в МСЭ топографические данные не используются.

Табулированные данные приведены для различных типов зон и климатов, а именно, для суши, холодного и теплого морей, а метод прогнозирования распространения включает процедуру экстраполяции данных для районов, подверженных высокой сверхрефракции. Вследствие очень больших различий в условиях распространения для сухопутных и морских трасс, в расчеты прогнозов распространения должна включаться береговая линия, что позволит учитывать эти различия при вычислениях уровней помех.

Информация о типах трасс распространения, таких как трассы над сушей, морем или смешанные трассы суша-море, должна извлекаться из цифровых карт, содержащих данные о береговых линиях, например из цифровой всемирной карты МСЭ (IDWM), имеющейся в Бюро радиосвязи. Информация о разделении морей на холодные/теплые моря, а также географические данные для других зон и типов трасс распространения приведены в п. 2.2.2 настоящей Главы.

В нижеследующих разделах содержится общее описание основных аспектов методики, которая приводится в Приложении 2.1 к настоящей Главе, и использования данных, содержащихся в Приложениях 2.2 и 2.3 к настоящей Главе.

### 2.2.1	Кривые распространения

Кривые распространения, представленные на рисунках в Приложении 2.3 к настоящей Главе, (и соответствующие табулированные значения в Приложении 2.2 к настоящей Главе) устанавливают соотношение между значениями напряженности поля и длиной трассы. Кривые распространения дают значения напряженности поля, превышаемые в 50% мест, а каждый рисунок соответствует процентам времени 50%, 10% и 1% для одной из географических зон, определенных ниже и показанных на карте Рисунка 2.2-1.

Набор кривых распространения на каждом рисунке представляет значения напряженности поля для номинальных значений частоты, эффективной высоты передающей антенны/антенны базовой станции и расстояния. Формулы интерполяции/экстраполяции для других значений приводятся в Приложении 2.1 к настоящей Главе.

Все кривые распространения даются для значений напряженности поля, соответствующих высоте приемной/подвижной антенны в 10 м над поверхностью земли в месте приема и для открытой местности. Для других значений высоты и других окружающих условий предусматривается поправочный коэффициент, представленный в Приложении 2.1 к настоящей Главе.

### 2.2.2	Разделение по географическим параметрам

Данные о распространении, используемые для метода прогнозирования распространения, основаны на информации, касающейся различных регионов и типов климата, а именно, суши, холодного и теплого морей и географических регионов, подверженных высокой сверхрефракции.

Информация о типах трасс распространения, таких как трассы над сушей, морем или смешанные трассы суша-море, должна извлекаться из цифровых карт, предоставляющих данные о береговых линиях, например из IDWM, имеющейся в Бюро радиосвязи. Ниже представлены определения для зон распространения, исходя из особенностей географических регионов и свойств теплых/холодных морей.

Зона 1:	районы с умеренным климатом и субтропические районы;

Зона 2:	районы с условиями распространения, характеризующимися низкой влажностью, малым количеством осадков и небольшими годовыми изменениями климата;

Зона 3:	экваториальные районы с условиями распространения, характеризующимися жарким и влажным климатом;

Зона 4:	морские районы, для которых характерны условия распространения, наблюдающиеся над теплыми морями, где иногда возникают условия сверхрефракции (Каспийское море, Черное море и все моря вокруг африканского континента относятся к Зоне 4, за исключением указанных ниже Зон A и B);

Зона 5:	морские районы, для которых характерны условия распространения, наблюдающиеся над холодными морями;

Зона A:	морская зона на низких широтах, для которой зачастую характерны условия сверхрефракции;

Зона B:	морская зона на низких широтах, в которой условия сверхрефракции наблюдаются в гораздо меньшей степени, чем в Зоне A;

Зона C:	морская зона от места пересечения береговой линии Исламской Республики Иран с границей Пакистана к западу вдоль береговых линий Исламской Республики Иран и Ирака, через точку 48° в. д., 30° с. ш. вдоль береговой линии Кувейта, восточного побережья Саудовской Аравии, береговых линий Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана вниз до пересечения с параллелью 22° с. ш.;

Зона D:	полоса суши с максимальной шириной 100 км, окружающая Зону С и район суши Западной Африки, состоящий из двух частей. Часть, направленная к северу, простирается не более чем на 50 км вглубь суши от Атлантического океана и ограничивается на востоке линией, проходящей через точки 30º с. ш., 10º з. д. и 20º с. ш., 13º з. д., и на западе побережьем Атлантического океана. Часть, направленная к югу, представляет собой район суши западнее двух линий, одна из которых проходит через точки 20º с. ш., 15º з. д. и 15º с. ш., 12º з. д., а другая – 15º с. ш., 12º з. д. и 9º с. ш., 13º з. д., но не выходящий за пределы береговой линии.

В Таблице 2.2-1 приведена полная информация о параметрах, используемых для получения табулированных значений (см. Приложение 2.2 к настоящей Главе) и кривых (см. Приложение 2.3 к настоящей Главе) для различных зон распространения. Значения dN основаны на данных вертикального градиента преломляющей способности в самом нижнем слое атмосферы высотой 65 м (см. Рекомендацию МСЭ-R P.453-9).

ТАБЛИЦА 2.2-1

Параметры, используемые при получении кривых в Приложении 2.3 к настоящей Главе

| Зона | Тип трассы | Получены из данных для типа зоны | Градиент преломляющей способности, dN, не превышаемый в течение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1% времени | 10% времени | 50% времени |
| 1 | Суша |  | –301,3 | –141,9 | –43,3 |
| 2 | Суша | 1 | –200,0 | –110,0 | –30.0 |
| 3 | Суша | 1 | –250,0 | –130,0 | –40,0 |
| 4 | Море |  | –301,3 | –141,9 | –43,3 |
| 5 | Море |  | –301,3 | –141,9 | –43,3 |
| A | Море | 4 | –1 150,0 | –1 000,0 | –720,0 |
| B | Море | 4 | –680,0 | –500,0 | –320,0 |
| C | Море | 4 | –1 233,0 | –850,0 | –239,0 |
| D | Суша | 1 | –694,0 | –393,0 | –120,0 |

Примечание. – Острова в Средиземном море находятся в Зоне 1.

### 2.2.3	Прогнозирование значений полезной напряженности поля

При прогнозировании значений полезной напряженности поля для отдельной трассы передатчик–приемник целесообразно использовать приведенные в Приложении 2.1 к настоящей Главе значения для 50% времени, поскольку эти значения применимы также к требованиям для 99% времени в отношении полезных сигналов. Для коротких расстояний, примерно до 60 км, разница в значениях напряженности поля для 50% и 99% времени незначительна. Однако имеются различия в распространении радиоволн в различных зонах и поэтому необходимо учитывать характер любой отдельной трассы распространения.

### 2.2.4	Прогнозирование значений напряженности мешающего поля

В ходе процессов планирования и координации необходимо прогнозировать уровень напряженности мешающего поля, создаваемый в зоне обслуживания присвоения/выделения другим присвоением/выделением. При расчете уровня напряженности мешающего поля в зоне обслуживания должны использоваться кривые в Приложении 2.3 к настоящей Главе для соответствующих процентов времени и зоны распространения. Для напряженности мешающего поля процент времени, в течение которого может превышаться заданное значение, обычно составлят 1%. Однако для отдельных случаев (в частности для других служб) могут использоваться другие значения.

Теоретически расчет должен выполняться для точек, определяющих зону обслуживания защищаемого присвоения/выделения. Однако в некоторых случаях это может оказаться невозможным или же необязательным. Могут быть выделены следующие два случая:

#### 2.2.4.1	Прогнозирование значений напряженности мешающего поля для зоны обслуживания

В том случае, когда защищаемое присвоение/выделение представлено зоной обслуживания, прогнозы значений напряженности мешающего поля обычно выполняются для точек на границе этой зоны обслуживания. Точки, определяющие границу зоны обслуживания, могут быть заданы или рассчитаны. Когда они рассчитываются, результат может быть получен на основе 36 равноотстоящих радиальных линий от передающей станции.

#### 2.2.4.2	Прогнозирование значений напряженности мешающего поля для конкретного местонахождения антенны

В некоторых случаях может оказаться невозможным или же необязательным определять зону обслуживания способом, описанным в предыдущем параграфе, например, в случае радионавигационной сухопутной станции, когда помехи будут измеряться на радиолокационной антенне. Примером этого может служить ситуация, когда защищаемая станция является  радиовещательной станцией с зоной обслуживания очень небольшого радиуса. Определение зоны обслуживания и расчет уровней помех во многих точках потребуют проведения лишних вычислений. В этом случае в качестве репрезентативной точки защищаемой зоны обслуживания может быть принято местоположение передающей станции, и прогнозирование значений напряженности поля мешающего сигнала может выполняться для этой точки.

### 2.2.5	Поправочные коэффициенты

Точность модели прогнозирования распространения можно повысить путем применения ряда поправочных коэффициентов. Потребность в таких поправочных коэффициентах и случаи их использования поясняются ниже.

#### 2.2.5.1	Отрицательное значение эффективной высоты передающей антенны

В случае отрицательного значения эффективной высоты передающей антенны для сухопутных и смешанных сухопутных и морских трасс необходимо применять поправочный коэффициент, который является функцией величины угла просвета местности (см. п. А.2.1.4.3 настоящей Главы).

#### 2.2.5.2	Высота приемной антенны

Если, например, в процессе планирования характер земной поверхности в месте нахождения приемника неизвестен, то предполагается приемная антенна высотой 10 м в открытых или пригородных зонах. Для коррекции спрогнозированных значений для других высот приемной антенны над уровнем земли применяется поправочный коэффициент в соответствии с методом, который описан в п. А.2.1.9 настоящей Главы.

#### 2.2.5.3	Угол просвета местности

Если в целях координации (и при наличии данных) требуется более высокая точность для прогнозирования значений напряженности поля в конкретных зонах приема, то применяется поправка с учетом угла просвета местности для сухопутных трасс или сухопутной части смешанной трассы (см. Приложение 2.1 к настоящей Главе).

#### 2.2.5.4	Статистика по местоположениям

В пределах небольшой зоны от 100 м × 100 м до 200 м × 200 м будет наблюдаться случайное изменение значений напряженности поля в зависимости от местоположения, что вызвано неровностями местности и отражениями от объектов, находящихся вблизи места приема. Статистика этого типа изменений может характеризоваться логарифмически нормальным распределением значений напряженности поля. Последние измерения цифровых сигналов показали, что для трасс вне помещений стандартное отклонение составит около 5,5 дБ, причем имеется определенная степень зависимости от окружающей обстановки в месте приема. Любые значения, касающиеся обслуживания вне помещений, в оставшейся части данной главы будут основываться на величине стандартного отклонения 5,5 дБ. При приеме внутри помещений стандартное отклонение увеличится (см. также п. 3.2.2.2 Главы 3 Приложения 2).

Значения напряженности поля для различных процентов местоположений могут быть вычислены с использованием соответствующих коэффициентов, приведенных в Таблице А.2.1-2 Приложения 2.1 к настоящей Главе. Например, разность для 50% и 95% мест для наружного приема принимается равной 9 дБ для случая, когда стандартное отклонение составляет 5,5 дБ. Это значение не учитывает уровней собственной неточности любого метода прогнозирования распространения.

## В случае, когда полезный сигнал состоит из нескольких сигналов от разных передатчиков, результирующее стандартное отклонение становится непостоянным и зависящим от отдельных значений напряженности поля. Поэтому разница между полезными сигналами для 50% и 70% или 95% мест будет переменной величиной. Однако она всегда будет меньше, чем для случая отдельного сигнала.

## 2.3	Информация о распространении радиоволн для оценки совместимости между радиовещательной службой и другими первичными наземными службами

### 2.3.1	Совместимость между радиовещательной службой и другими первичными наземными службами

В случае оценки помех, создаваемых радиовещательной службе либо от нее, должны использоваться описанные в Приложении 2.1 к настоящей Главе метод и процедура прогнозирования распространения с учетом соответствующей информации о создающих помехи или затронутых станциях в других первичных наземных службах.

### 2.3.2	Совместимость между радиовещательной службой и бортовыми станциями воздушных служб

В случае оценки помех, создаваемых бортовым станциям воздушной подвижной или воздушной радионавигационной служб, либо от них:

–	при наличии трассы прямой видимости между передающей и приемной антеннами должна использоваться модель прогнозирования распространения в свободном пространстве; и

–	при отсутствии прямой видимости между указанными антеннами следует предположить нулевой уровень помех.

Значение напряженности поля для свободного пространства относительно полуволнового симметричного вибратора с э.и.м. 1 кВт определяется выражением:

E = 106,9 – 20 log d,

где:

E:	напряженность поля для свободного пространства (дБ(мкВ/м))

d:	расстояние (км) между передающей и приемной антеннами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

Метод прогнозирования распространения

Терминология, используемая в настоящем Приложении

В целях внесения ясности: используемый в настоящем Приложении термин "передающая/базовая" антенна следует истолковывать как "передающая антенна".

Табулированные значения кривых распространения в Приложении 2.2 к настоящей Главе приводятся только для некоторых частот, значений эффективной высоты передающей антенны, расстояний и процентов времени. Во всем тексте Приложения 2.1 к настоящей Главе эти значения определяются как "номинальные".

#### A.2.1.1	Введение

В данном Приложении описаны отдельные этапы расчетов. Пошаговое описание той процедуры, которой нужно следовать для всего метода, приведено в п. A.2.1.15 настоящей Главы.

#### A.2.1.2	Максимальные значения напряженности поля

Величина напряженности поля для любой заданной зоны распространения не должна превышать максимального значения Emax, определяемого кривой, указываемой как максимальная, на каждом из рисунков в Приложении 2.3 к настоящей Главе. В случае смешанных трасс необходимо произвести расчет максимальной напряженности поля с помощью линейной интерполяции между значениями для полностью сухопутной и полностью морской трасс. Эта процедура определяется выражением:

Emax  (dl Eml  ds Ems) / dtotal 	дБ(мкВ/м),	(1)

где:

Eml:	максимальное значение напряженности поля для соответствующей полностью сухопутной трассы (дБ(мкВ/м))

Ems:	максимальное значение напряженности поля для соответствующей полностью морской трассы (дБ(мкВ/м))

dl:	общая длина участка суши (км)

ds:	общая длина участка моря (км)

dtotal:	общая длина трассы (км).

Не допускается, чтобы любая поправка, увеличивающая напряженность поля, приводила к значениям, которые превышают эти предельные уровни для соответствующего семейства кривых. Однако ограничение до максимальных значений должно применяться только в случаях, когда это указано в п. A.2.1.15 настоящей Главы.

#### A.2.1.3	Определение высоты передающей антенны/антенны базовой станции, h1

Высота передающей антенны/антенны базовой станции, h1, которая должна использоваться в расчетах, зависит от типа и длины трассы и от различных элементов информации о высоте.

Эффективная высота передающей антенны/антенны базовой станции, heff, определяется как ее высота в метрах над средним уровнем земли на расстояниях между 3 и 15 км от передающей антенны/антенны базовой станции в направлении приемной антенны/антенны подвижной станции.

Значение h1, которое будет использоваться в расчетах, должно быть получено с применением метода, приведено в пп. A.2.1.3.1, A.2.1.3.2 или A.2.1.3.3 настоящей Главы, в зависимости от ситуации.

##### A.2.1.3.1	Сухопутные трассы длиной менее 15 км

Для сухопутных трасс длиной менее 15 км должен применяться один из следующих двух методов.

###### A.2.1.3.1.1	Информация о местности отсутствует

Если для целей прогнозирования распространения какая-либо информация о местности отсутствует, то значение h1 вычисляется в соответствии с длиной трассы d следующим образом:

h1  ha	м	при 	d ( 3 км	(2)

h1  ha  (heff  ( ha) (d ( 3)/12	м	при 	3 км < d < 15 км,	(3)

где ha – высота антенны над уровнем земли (например, высота мачты).

###### A.2.1.3.1.2	Информация о местности доступна

Если информация о местности доступна для целей прогнозирования распространения:

h1 = hb	м, 	(4)

где hb – высота антенны над уровнем высоты местности, усредненным на расстояниях между 0,2d и d км.

##### A.2.1.3.2	Сухопутные трассы длиной 15 км или более

Для этих трасс:

h1 = heff	м.	(5a)

##### A.2.1.3.3	Морские трассы

Для этих трасс:

h1 = heff	м.	(5b)

Этот метод прогнозирования распространения не должен использоваться в случае полностью морской трассы для значений h1 менее 1 м.

#### A.2.1.4	Применение высоты передающей антенны/антенны базовой станции, h1

Значение h1 определяет, какая кривая или кривые выбраны для получения значений напряженности поля, а также необходимость применения интерполяции или экстраполяции. Рассматриваются указанные ниже случаи.

##### A.2.1.4.1	Высота передающей/базовой антенны, h1, в диапазоне от 10 до 3000 м

Если значение h1 совпадает с одной из восьми высот, для которых представлены кривые, а именно 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 или 1200 м, то требуемое значение напряженности поля может быть получено непосредственно из построенных кривых или соответствующих табулированных значений. В противном случае требуемое значение напряженности поля должно быть интерполировано или экстраполировано исходя из значений напряженности поля, полученных из двух кривых, с использованием выражения:

E  Einf   (Esup ( Einf) log (h1/hinf) / log (hsup/hinf)	дБ(мкВ/м),	(6)

где:

hinf:	600 м, если h1 > 1200 м, иначе берется ближайшая номинальная эффективная высота ниже h1

hsup:	1200 м, если h1 > 1200 м, иначе берется ближайшая номинальная эффективная высота выше h1

Einf:	значение напряженности поля для hinf  на требуемом расстоянии (дБ(мкВ/м))

Esup:	значение напряженности поля для hsup на требуемом расстоянии (дБ(мкВ/м)).

Значение напряженности поля, полученное в результате экстраполяции для h1 > 1200 м должно, при необходимости, ограничиваться таким образом, чтобы оно не превышало максимума, определенного в п. A.2.1.2 настоящей Главы.

Данный метод прогнозирования распространения не должен применяться для h1 > 3000 м.

##### A.2.1.4.2	Высота передающей/базовой антенны, h1, в диапазоне от 0 до 10 м

При h1 менее 10 м используемый метод зависит от того, проходит ли трасса над сушей или над морем.

Для сухопутной трассы или смешанной трассы:

Процедура для экстраполяции значений напряженности поля на требуемом расстоянии d км для значений h1 в диапазоне от 0 до 10 м основана на дальностях видимого горизонта для ровной поверхности Земли (км), записываемых как  где h – требуемое значение высоты передающей/базовой антенны, h1 (м).

Для d < dH (h1) значение напряженности поля определяется по кривой для высоты 10 м на расстоянии видимого горизонта для 10 м, плюс (E, где (E – разность между значениями напряженности поля по кривой для высоты 10 м на расстоянии d и на расстоянии от видимого горизонта для h1.

Для d  dH (h1) значение напряженности поля определяется по кривой для высоты 10 м на расстоянии (d за пределами расстояния видимого горизонта для 10 м, где (d – разность между расстоянием d и расстоянием от видимого горизонта для h1.

Эта процедура выражается следующими формулами, где E10(d) – напряженность поля (дБ(мкВ/м)), взятая по кривой для высоты 10 м на расстоянии d (км):

дБ(мкВ/м)	для d ( dH (h1)	(7a)

дБ(мкВ/м)	для d ( dH (h1).	(7b)

Если в уравнении (7b) dH (10)  d ( dH (h1) превышает 1 000 км, даже если d ( 1000 км, то E должно определяться из линейной экстраполяции кривой для логарифма (расстояния), как это выражается формулой:

E  Einf  (Esup ( Einf) log (d / Dinf) / log (Dsup / Dinf)	дБ(мкВ/м),	(7c)

где:

Dinf:	предпоследнее табулированное расстояние (км)

Dsup:	последнее табулированное расстояние (км)

Einf:	напряженность поля на предпоследнем табулированном расстоянии (дБ(мкВ/м))

Esup:	напряженность поля на последнем табулированном расстоянии (дБ(мкВ/м)).

Отметим, что данный метод прогнозирования распространения не должен применяться для расстояний более 1000 км. Уравнение (7c) должно использоваться только при экстраполяции для h1 < 10 м.

Для полностью морской трассы:

Отметим, что для полностью морской трассы высота h1 не должна быть ниже 1 м. Для данной процедуры необходимо знать расстояние, на котором трасса имеет просвет над поверхностью моря, составляющий 0,6 радиуса первой зоны Френеля. Это расстояние выражается формулой:

,	(8a)

где функция D06 определяется в п. A.2.1.14 настоящей Главы, а f – номинальная частота.

Если d > Dh1, то необходимо будет также рассчитать расстояние для морской трассы, имеющей просвет, равный 0,6 просвета Френеля, где высота передающей/базовой антенны составляет 20 м, которое определяется как:

,	(8b)

где f – номинальная частота.

Напряженность поля для требуемого расстояния, d, и величины h1, определяется тогда как:

E  =  Emax	дБ(мкВ/м)	для 	d ( Dh1	(9a)

E  =   (ED20 ( ( log(d / Dh1) / log(D20 / Dh1)	дБ(мкВ/м)	для  	Dh1 < d < D20	(9b)

E  =  E' (1 ( Fs)  E'' Fs	дБ(мкВ/м)	для 	d ( D20,	(9c)

где:

Emax:	максимальная напряженность поля на требуемом расстоянии, приведенная в п. A.2.1.2 настоящей Главы

:	значение Emax для расстояния Dh1, приведенное в п. A.2.1.2 настоящей Главы

	E10(D20)  (E20(D20) ( E10(D20)) log(h1 / 10) / log(20/10)

E10(x):	напряженность поля для h1  10 м, интерполированная для расстояния x (дБ(мкВ/м))

E20(x):	напряженность поля для h1  20 м, интерполированная для расстояния x (дБ(мкВ/м))

E' 	E10(d) + (E20(d) ( E10(d)) log(h1 / 10) / log(20/10) дБ(мкВ/м)

E'':	напряженность поля для расстояния d, вычисленная с использованием данного выше метода для сухопутных трасс

Fs	(d ( D20) / d.

##### A.2.1.4.3	Отрицательные значения высоты передающей/базовой антенны, h1

Для сухопутных и смешанных трасс может оказаться, что эффективная высота передающей/базовой антенны, heff, будет иметь отрицательное значение, поскольку она определяется по средней высоте местности на расстояниях от 3 км до 15 км. Таким образом, значение высоты h1 может быть отрицательным.

Процедура для случая отрицательных значений h1 заключается в определении уровня напряженности поля для h1  0, как описано в п. A.2.1.4.2 настоящей Главы, и в вычислении поправки, основанной на величине угла просвета местности, описанной в п. A.2.1.10 настоящей Главы. Угол просвета для номинальной частоты вычисляется следующим образом.

a)	В случаях, когда база данных о местности доступна, угол просвета местности от местоположения передающей/базовой антенны должен вычисляться как угол места линии, которая проходит непосредственно над всеми препятствиями на местности на расстоянии до 15 км от передающей/базовой антенны в направлении (но не выходя за пределы) приемной/подвижной антенны. Этот угол просвета, который будет иметь положительное значение, должен использоваться вместо параметра (tca в уравнении (23f) для метода расчета поправки на угол просвета местности, приведенного в п. A.2.1.10 настоящей Главы, с целью получения поправки, Ca, которая добавляется к значению напряженности поля, полученному для h1  0. Следует отметить, что использование этого метода может в результате привести к разрыву кривой напряженности в точке перехода около значения h1  0.

b)	В случаях, когда база данных о местности отсутствует, (положительный) эффективный угол просвета местности, (eff, может быть рассчитан, если предположить наличие препятствия высотой h1, вычисленной согласно п. A.2.1.3.1.1 настоящей Главы, на расстоянии 9 км от передающей антенны/антенны базовой станции. Отметим, что эта процедура используется для всех длин трасс, даже когда они короче 9 км. То есть, неровный рельеф поверхности земли на расстояниях от 3 до 15 км от передающей/базовой антенны аппроксимируется ровным склоном, высота которого на расстоянии 9 км равна (h1(, как показано на Рисунке A.2.1-1. Значение (eff должно использоваться вместо параметра (tca в уравнении (23f) для метода расчета поправки на угол просвета местности, приведенного в п. А.2.1.10 настоящей Главы, с целью получения поправки, Ca, которая добавляется к значению напряженности поля, полученному для h1 = 0. Эта поправка должна применяться только в тех случаях, когда она приводит к снижению уровня напряженности поля

Влияние потерь при тропосферном распространении может быть учтено с помощью поправки, Ct, определяемой как:

Ct = max[Ca, Ctropo],	(10a)

где:

(10b)

и:		градусы	(10c)

при:

d:	длина трассы (км)

a:	6370 км, радиус Земли

k:	4/3, коэффициент эффективного радиуса Земли для условий медианных значений преломляющей способности.

Предполагается, что параметр (tca равен 0,0 для эффективной высоты 0 м.

#### A.2.1.5	Интерполяция значений напряженности поля в функции расстояния

На рисунках в Приложении 2.3 к настоящей Главе показаны кривые напряженности поля в зависимости от расстояния, d, в диапазоне между 1 км и 1000 км. Никакой интерполяции для расстояний не требуется, если значения напряженности поля берутся прямо по этим кривым. Для получения более высокой точности и для выполнения работы на компьютере значения напряженности поля должны извлекаться из соответствующих табулированных данных (имеющихся в Бюро радиосвязи). В этом случае, если только d не совпадает с одним из табулированных расстояний, приведенных в Таблице A.2.1-1, значение напряженности поля , E (дБ(мкВ/м)), должно быть линейно интерполировано относительно логарифма расстояния с использованием уравнения (11):

E = Einf + (Esup ( Einf) log (d / dinf) / log (dsup / dinf)	дБ(мкВ/м),	(11)

где:

d:	расстояние, для которого требуется сделать прогноз (км)

dinf:	ближайшее табулированное расстояние меньшее чем d (км)

dsup:	ближайшее табулированное расстояние большее чем d (км)

Einf:	значение напряженности поля для dinf (дБ(мкВ/м))

Esup:	значение напряженности поля для dsup (дБ(мкВ/м)).

Данный метод прогнозирования распространения недействителен для значений d менее чем 1 км или более чем 1000 км.

ТАБЛИЦА A.2.1-1

Значения расстояний (км), используемые в таблицах уровней напряженности поля

| 1 | 14 | 55 | 140 | 375 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | 60 | 150 | 400 | 725 |
| 3 | 16 | 65 | 160 | 425 | 750 |
| 4 | 17 | 70 | 170 | 450 | 775 |
| 5 | 18 | 75 | 180 | 475 | 800 |
| 6 | 19 | 80 | 190 | 500 | 825 |
| 7 | 20 | 85 | 200 | 525 | 850 |
| 8 | 25 | 90 | 225 | 550 | 875 |
| 9 | 30 | 95 | 250 | 575 | 900 |
| 10 | 35 | 100 | 275 | 600 | 925 |
| 11 | 40 | 110 | 300 | 625 | 950 |
| 12 | 45 | 120 | 325 | 650 | 975 |
| 13 | 50 | 130 | 350 | 675 | 1 000 |

#### A.2.1.6	Интерполяция значений напряженности поля в функции частоты

Значения напряженности поля для требуемой частоты получаются путем интерполяции между значениями для номинальных частот 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц. Требуемое значение напряженности поля, E, вычисляется с использованием формулы:

E = Einf + (Esup ( Einf) log(f / finf) / log(fsup / finf)	дБ(мкВ/м),	(12)

где:

f:	частота, для которой требуется прогнозирование (МГц)

finf:	нижняя номинальная частота (100 МГц, если f < 600 МГц, в противном случае 600 МГц)

fsup:	верхняя номинальная частота (600 МГц, если f < 600 МГц, в противном случае 2000 МГц)

Einf:	значение напряженности поля для finf (дБ(мкВ/м))

Esup:	значение напряженности поля для fsup (дБ(мкВ/м)).

#### A.2.1.7	Интерполяция значений напряженности поля в функции процента времени

Значения напряженности поля для требуемого процента времени в диапазоне между 1% и 50% вычисляются путем интерполяции между номинальными значениями 1% и 10% или между номинальными значениями 10% и 50% с использованием формулы:

E = Esup (Qinf  – Qt) / (Qinf – Qsup) + Einf (Qt ( Qsup) / (Qinf ( Qsup)	дБ(мкВ/м),	(13)

где:

Qt =	Qi (t/100)

Qinf =	Qi (tinf /100)

Qsup =	Qi (tsup /100)

Einf:	значение напряженности поля для процента времени tinf (дБ(мкВ/м))

Esup:	значение напряженности поля для процента времени tsup (дБ(мкВ/м))

t:	процент времени, для которого требуется прогнозирование

tinf:	нижний номинальный процент времени

tsup:	верхний номинальный процент времени,

где Qi (x) – обратная дополнительная кумулятивная функция нормального распределения.

Данный метод прогнозирования распространения должен использоваться для значений напряженности поля, превышаемых в течение процентов времени только в диапазоне от 1% до 50%. Экстраполяция вне диапазона процентов времени от 1% до 50% недействительна.

Метод расчета значений Qi (x) приведен в п. A.2.1.12 настоящей Главы.

#### A.2.1.8	Смешанные трассы

Если трассы проходят над различными зонами распространения, например, над сушей, морем, районами с различной преломляющей способностью, то приведенный ниже метод используется для следующих условий:

a)	для всех частот и всех процентов времени, а также для тех комбинаций зон распространения, которые не содержат никаких переходов типа суша/море или суша/прибрежная полоса суши, используется следующая процедура расчета значений напряженности поля:

,	(14)

где:

Em,t:	напряженность поля для смешанной трассы для t% времени (дБ(мкВ/м))

Ei,t:	напряженность поля для трассы в зоне i, равной по длине смешанной трассе, для t% времени (дБ(мкВ/м))

di:	длина трассы в зоне i (км)

dT:	длина всей трассы (км);

b)	для всех частот и всех процентов времени, а также для тех комбинаций зон распространения, которые содержат только одну категорию распространения над сушей и одну категорию распространения над морем или прибрежной полосой суши, используется следующая процедура расчета значений напряженности поля:

,	(15a)

где:

Em,t:	напряженность поля для смешанной трассы для t% времени (дБ(мкВ/м))

El,t:	напряженность поля для сухопутной трассы, равной по длине смешанной трассе, для t% времени (дБ(мкВ/м))

Es,t:	напряженность поля для морской трассы или трассы над прибрежной полосой суши, равной по длине смешанной трассе, для t% времени (дБ(мкВ/м))

A:	коэффициент интерполяции, приведенный в п. A.2.1.8.1 настоящей Главы;

c)	для всех частот и всех процентов времени, а также для тех комбинаций из трех или более зон распространения, которые содержат по крайней мере одну границу суша/море или суша/прибрежная полоса суши, используется следующая процедура расчета значений напряженности поля:

,	(15b)*

где:

Em,t:	напряженность поля для смешанной трассы для t% времени (дБ(мкВ/м))

Eli,t:	напряженность поля для сухопутной трассы i, равной по длине смешанной трассе, для t% времени , i = 1, ..., nl; nl – число пересекаемых сухопутных трасс (дБ(мкВ/м))

Esj,t:	напряженность поля для морской трассы или трассы над прибрежной полосой суши j, равной по длине смешанной трассе, для t% времени, j = 1, ..., ns; где ns – общее число пересекаемых морских зон и зон прибрежной полосы суши (дБ(мкВ/м))

A:	коэффициент интерполяции, приведенный в п. A.2.1.8.1 настоящей Главы (отметим, что "часть трассы, проходящая над морем" вычисляется как: dsT / dT)

di, dj:	длина трассы в зонах i, j (км)

dlT:	длина всей сухопутной трассы =(км)

dsT:	длина всей морской трассы и трассы над прибрежной полосой суши =(км)

dT:	длина всей трассы распространения =(км).

##### А.2.1.8.1	Коэффициент интерполяции A для смешанной трассы

Используются следующие обозначения:

Ns:	общее число морских и береговых зон

n:	номер морской или береговой зоны трассы; n = 1, 2, ..., Ns

Ml:	общее число сухопутных зон

m:	номер сухопутной зоны трассы; m = 1, 2, ..., Ml

dsn:	расстояние, проходимое в морской или береговой зоне n (км)

dlm:	расстояние, проходимое в сухопутной зоне m (км).

Тогда:

общая длина проходимых морских и прибрежных участков трассы 	(16a)

общая длина проходимых сухопутных участков трассы	(16b)

dT  =  dsT  +  dlT	длина всей трассы распространения.	(16c)

Необходимы следующие значения напряженности поля:

Esn(dT):	значение напряженности поля (дБ(мкВ/м)) для расстояния dT, которое предполагается находящимся целиком в морской или береговой зоне типа n;

Elm(dT):	значение напряженности поля (дБ(мкВ/м)) для расстояния dT, которое предполагается находящимся целиком в сухопутной зоной типа m.

Коэффициент интерполяции, А, определяется следующим выражением:

,	(17)

где:

A0 (Fs):	базовый коэффициент интерполяции, приведенный на Рисунке А.2.1-2.

Доля трассы, проходящей над морем, Fs, использованная на Рисунке А.2.1-2, определяется как:

,	(18)

а V рассчитывается с помощью выражения:

(19)

с:

.	(20)

На Рисунке А.2.1-2 приведен A0 (Fs), который применим для всех процентов времени.

#### А.2.1.9	Поправка по высоте приемной/подвижной антенны

Значения напряженности поля, определяемые кривыми для сухопутных трасс и соответствующими таблицами в данном методе прогнозирования распространения, предназначены для эталонной приемной/подвижной антенны с высотой R (м), соответствующей высоте земной поверхности вокруг приемной/подвижной антенны, для которой минимальное значение равно 10 м. Для открытых и пригородных зон, а также для морских трасс значение R принимается равным 10 м.

Если приемная/подвижная антенна расположена на суше, то прежде всего надо учесть угол места приходящего луча путем расчета модифицированной характерной высоты (R' (м)) местных препятствий, используя следующее выражение:

R'  =  (1000 d R – 15 h1) / (1000 d ( 15)	м,	(21)

где h1 и R выражено в м, а расстояние d в км.

Необходимо отметить, что R' ( R при h1 < 6,5d + R.

При необходимости значение R' должно быть ограничено так, чтобы оно было не меньше 1 м.

Если приемная/подвижная антенна находится в пригородном или городском районе, то тогда поправка задается следующим выражением:

Поправка	= 6,03 ( J(()	дБ	для h2 < R'	(22a)

= Kh2 log (h2 / R')	дБ	для h2 ( R',	(22b)

h2:	высота приемной антенны/подвижной антенны над уровнем земли (м)

где:	J(() 	определяется уравнением (23d);

и:

(  =		(22c)

hdif  =	R' ( h2	м	(22d)

(clut  =	arctan (hdif / 27)	градусы	(22e)

Kh2  =	3,2 + 6,2 log ( f )	(22f)

Knu  =		(22g)

f :	требуемая частота (МГц).

Когда приемная/подвижная антенна находится на суше в сельском районе или в открытой местности, поправка задается уравнением (22b) для всех значений h2.

Когда приемная/подвижная антенна находится на море и имеет h2 ( 10 м, то поправку следует рассчитывать с помощью уравнения (22b), установив R' равным 10 м.

Когда приемная/подвижная антенна находится на море и имеет h2 < 10 м, то следует использовать другой метод, основанный на длине трассы, для которой 0,6 радиуса первой зоны Френеля свободны от препятствий над поверхностью моря. Метод приблизительного расчета этого расстояния приведен в п. А.2.1.14 настоящей Главы.

Расстояние d10, на котором трасса имеет просвет, равный 0,6 зоны Френеля, для требуемого значения h1 и для h2  10 м, следует рассчитать как D06(f, h1, 10) в п. А.2.1.14 настоящей Главы.

Если требуемое расстояние равно или больше чем d10, то вновь поправку к требуемому значению h2 необходимо рассчитать с помощью уравнения (22b), установив R' равным 10 м.

Если требуемое расстояние меньше чем d10, то поправку, которую надо добавить к значению напряженности поля E, необходимо рассчитать следующим образом:

Поправка	=  0,0	дБ	для 	d ( dh2	(22h)

=  C10 ( log(d / dh2) / log(d10 / dh2)	дБ	для 	dh2 < d < d10,	(22j)

где:

C10:	поправка для требуемого значения h2 на расстоянии d10 по уравнению (22b) при R' равном 10 м

d10:	расстояние, на котором трасса имеет просвет, равный 0,6 зоны Френеля, для h2 = 10 м и которое рассчитывается как D06(f, h1, 10), определяемое в п. А.2.1.14 настоящей Главы

dh2:	расстояние, на котором трасса имеет просвет, равный 0,6 зоны Френеля, для требуемого значения h2 и которое рассчитывается как D06(f, h1, h2), определяемое в п. А.2.1.14 настоящей Главы.

Эта поправка не должна использоваться для высоты приемной/подвижной антенны, h2, менее 1 м, когда приемная станция находится на суше или меньше 3 м на море.

#### A.2.1.10	Поправка по углу просвета местности

Для сухопутных трасс и когда приемная антенна/антенна подвижной станции расположена на участке суши смешанной трассы и если для прогнозирования значений напряженности поля в конкретных зонах, например, в малых зонах приема, требуется более высокая точность, поправка может определяться на основе угла просвета местности. Угол просвета местности, (tca, задается как:

(tca = ( – (r	градусы,	(23a)

где ( измеряется относительно линии, исходящей из приемной антенны/антенны подвижной станции, которая проходит непосредственно над всеми препятствиями на местности в направлении передающей антенны/антенны базовой станции на расстоянии до 16 км, но не выходящим за пределы местоположения передающей антенны/антенны базовой станции. Этот угол измеряется относительно горизонтали в месте нахождения приемной антенны/антенны подвижной станции, причем он положителен, если линия угла просвета проходит выше горизонтали. Это показано на Рисунке A.2.1-3.

Эталонный угол (r определяется как:

градусы,	(23b)

где h1s и h2s – высоты передающей антенны/антенны базовой станции и приемной антенны/антенны подвижной станции относительно уровня моря, соответственно.

Если соответствующая информация об угле просвета местности доступна, то поправка, которая должна добавляться к значению напряженности поля, рассчитывается следующим образом:

Поправка = J((') – J(()	дБ,	(23c)

где J(() определяется как:

(23d)

(' = 	(23e)

( = 0,065 (tca 	(23f)

(tca:	угол просвета местности (градусы)

f:	номинальная частота (МГц), когда рассчитывается поправка для отрицательных значений высоты передающей антенны; требуемая частота (МГц), когда рассчитывается поправка для угла просвета местности.

Поправка действительна для угла просвета местности, (tca, в диапазоне от +0,55 до 40°

Поправка для (tca < +0,55° та же, что и для (tca  +0,55°.

Поправка для (tca > 40° та же, что и для (tca  40°.

Следует отметить, что кривые напряженности поля при распространении над сушей учитывают потери, обусловленные типичным экранированием приемной антенны/антенны подвижной станции в условиях плавно скругленного рельефа местности. Поэтому поправки на угол просвета местности равны нулю для небольшого положительного угла, типичного для местоположений приемной антенны/антенны подвижной станции.

Поправка на угол просвета местности для номинальных частот показана на Рисунке A.2.1-4.

#### A.2.1.11	Изменчивость поля в зависимости от местоположений при прогнозировании покрытия в сухопутной зоне

При размещении приемной антенны/антенны подвижной станции на суше значение напряженности поля E, которое будет превышаться для q% мест, определяется как:

E(q) = E (median) + Qi(q / 100) (L( f )	дБ(мкВ/м),	(24)

где:

Qi (x):	обратное дополнительное кумулятивное нормальное распределение в функции вероятности

L:	стандартное отклонение гауссовского распределения местных средних значений в исследуемой зоне.

Значения стандартного отклонения для цифровых систем с шириной полосы менее 1 МГц и для аналоговых систем даются в функции частоты в виде:

L = K + 1,6 log( f )	дБ,	(25)

где:

K = 	2,1 для мобильных систем в городских местах приема

= 	3,8 для мобильных систем в пригородных местах приема или в холмистой местности

= 	5,1 для аналоговых радиовещательных систем

f:	требуемая частота (МГц).

Для цифровых систем с шириной полосы 1 МГц или более на всех частотах должно использоваться стандартное отклонение 5,5 дБ.

Процент местоположений q может меняться в диапазоне между 1% и 99%. Данный метод прогнозирования распространения не должен использоваться для процентов местоположений менее 1% или более 99%.

Поправка на изменчивость поля в зависимости от местоположений не должна применяться, когда приемник/подвижная станция расположена на море.

#### A.2.1.12	Аппроксимация обратной дополнительной кумулятивной функции нормального распределения

Следующая аппроксимация обратной дополнительной кумулятивной функции нормального распределения, Qi (x), действительна для 0,01 ( x ( 0,99:

Qi (x) = T(x) – ((x) 	если x ( 0,5	(26a)

Qi (x) = ( { T(1 – x) – ((1 – x) }	если x ( 0,5,	(26b)

где:

(26c)

(26d)

C0  =  2,515517

C1  =  0,802853

C2  =  0,010328

D1  =  1,432788

D2  =  0,189269

D3  =  0,001308.

Значения, задаваемые вышеуказанными уравнениями, приведены в Таблице A.2.1-2.

ТАБЛИЦА A.2.1-2

Приблизительные значения обратного дополнительного 
кумулятивного нормального распределения

| q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,327 | 26 | 0,643 | 51 | –0,025 | 76 | –0,706 |
| 2 | 2,054 | 27 | 0,612 | 52 | –0,050 | 77 | –0,739 |
| 3 | 1,881 | 28 | 0,582 | 53 | –0,075 | 78 | –0,772 |
| 4 | 1,751 | 29 | 0,553 | 54 | –0,100 | 79 | –0,806 |
| 5 | 1,645 | 30 | 0,524 | 55 | –0,125 | 80 | –0,841 |
| 6 | 1,555 | 31 | 0,495 | 56 | –0,151 | 81 | –0,878 |
| 7 | 1,476 | 32 | 0,467 | 57 | –0,176 | 82 | –0,915 |
| 8 | 1,405 | 33 | 0,439 | 58 | –0,202 | 83 | –0,954 |
| 9 | 1,341 | 34 | 0,412 | 59 | –0,227 | 84 | –0,994 |
| 10 | 1,282 | 35 | 0,385 | 60 | –0,253 | 85 | –1,036 |
| 11 | 1,227 | 36 | 0,358 | 61 | –0,279 | 86 | –1,080 |
| 12 | 1,175 | 37 | 0,331 | 62 | –0,305 | 87 | –1,126 |
| 13 | 1,126 | 38 | 0,305 | 63 | –0,331 | 88 | –1,175 |
| 14 | 1,080 | 39 | 0,279 | 64 | –0,358 | 89 | –1,227 |
| 15 | 1,036 | 40 | 0,253 | 65 | –0,385 | 90 | –1,282 |
| 16 | 0,994 | 41 | 0,227 | 66 | –0,412 | 91 | –1,341 |
| 17 | 0,954 | 42 | 0,202 | 67 | –0,439 | 92 | –1,405 |
| 18 | 0,915 | 43 | 0,176 | 68 | –0,467 | 93 | –1,476 |
| 19 | 0,878 | 44 | 0,151 | 69 | –0,495 | 94 | –1,555 |
| 20 | 0,841 | 45 | 0,125 | 70 | –0,524 | 95 | –1,645 |
| 21 | 0,806 | 46 | 0,100 | 71 | –0,553 | 96 | –1,751 |
| 22 | 0,772 | 47 | 0,075 | 72 | –0,582 | 97 | –1,881 |
| 23 | 0,739 | 48 | 0,050 | 73 | –0,612 | 98 | –2,054 |
| 24 | 0,706 | 49 | 0,025 | 74 | –0,643 | 99 | –2,327 |
| 25 | 0,674 | 50 | 0,000 | 75 | –0,674 |  |  |

#### A.2.1.13	Эквивалентные базовые потери при передаче

При необходимости, эквивалентные базовые потери при передаче для заданной напряженности поля определяются как:

Lb = 139 – E + 20 log f 	дБ,	(27)

где:

Lb:	эквивалентные базовые потери при передаче (дБ)

E:	напряженность поля (дБ(мкВ/м)) для э.и.м. 1 кВт (дБ(мкВ/м))

f:	требуемая частота (МГц).

#### A.2.1.14	Аппроксимация длины трассы, соответствующей просвету, равному 0,6 от зоны Френеля

Длина трассы, при которой достигается величина просвета, равного 0,6 радиуса первой зоны Френеля над гладкой искривленной поверхностью Земли, для заданной частоты и высот антенн, h1 и h2, приблизительно определяется как:

км,	(28)

где:

Df:	член, зависящий от частоты

= 0,0000389 f h1 h2       	км	(28a)

Dh:	асимптотический член, определяемый расстоянием от видимого горизонта

=           	км	(28b)

f:	номинальная частота (МГц)

h1, h2:	высоты антенн над гладкой Землей (м).

В приведенных выше уравнениях значение h1 должно ограничиваться, при необходимости, таким образом, чтобы оно было не меньше нуля. Кроме того, должно быть ограничено, при необходимости, и результирующее значение D06, так чтобы оно было не меньше 0,001 км.

#### A.2.1.15	Процедуры для применения данного метода прогнозирования распространения

Приведенная ниже пошаговая процедура предназначена для применения к значениям, полученным из таблиц зависимости напряженности поля от расстояний (см. Приложение 2.2 к настоящей Главе). Тем не менее, она может также применяться к значениям, полученным из кривых, причем в этом случае нет необходимости в процедуре интерполяции расстояний согласно шагу 8.1.5.

Шаг 1: Определите тип трассы распространения как трассу над сушей, холодным морем или теплым морем. Если трасса смешанная, то определите два типа трассы, которые рассматриваются как первый и второй типы распространения. Если трассу можно представить одним типом, то тогда она рассматривается в качестве первого типа распространения и применение приведенного в шаге 11 метода для смешанной трассы не требуется.

Шаг 2: Для любого заданного процента времени (в диапазоне от 1% до 50%) определите два номинальных значения процентов времени следующим образом:

–	если требуемый процент времени > 1% и < 10%, то нижнее и верхнее номинальные значения процентов времени составляют 1% и 10%, соответственно;

–	если требуемый процент времени > 10% и < 50%, то нижнее и верхнее номинальные значения процентов времени составляют 10% и 50%, соответственно.

Если требуемый процент времени равен 1% или 10% или 50%, то это значение рассматривается в качестве нижнего номинального процента времени и применение приведенного в шаге 10 процесса интерполяции не требуется.

Шаг 3: Для любой требуемой частоты (между частотами 174–862 МГц) определите две номинальных частоты следующим образом:

–	если требуемая частота < 600 МГц, то нижняя и верхняя номинальные частоты составляют 100 и 600 МГц, соответственно;

–	если требуемая частота > 600 МГц, то нижняя и верхняя номинальные частоты составляют 600 и 2000 МГц, соответственно.

Если требуемая частота равна 100 или 600 МГц, то это значение рассматривается в качестве нижней номинальной частоты и применение приведенного в шаге 9 процесса интерполяции не требуется.

Шаг 4: Определите из таблицы A.2.1-1 нижнее и верхнее номинальные расстояния, ближайшие к требуемому расстоянию. Если требуемое расстояние совпадает со значением в таблице A.2.1-1, то оно рассматривается в качестве нижнего номинального расстояния и применение приведенного в шаге 8.1.5 процесса интерполяции не требуется.

Шаг 5: Для первого типа распространения следуйте шагам 6–10.

Шаг 6: Для нижнего номинального процента времени следуйте шагам 7–9.

Шаг 7: Для нижней номинальной частоты следуйте шагу 8.

Шаг 8: Определите значение напряженности поля, превышаемое в 50% мест для приемной антенны/антенны подвижной станции на высоте R (относительно поверхности земли), характерной для окружающей местности, создающей мешающие отражения, для требуемого расстояния и высоты передающей антенны/антенны базовой станции, следующим образом:

Шаг 8.1: Для высоты передающей антенны/антенны базовой станции, h1, равной или превышающей 10 м, следуйте шагам 8.1.1–8.1.5:

Шаг 8.1.1: Определите нижнее и верхнее номинальные значения h1, используя метод, приведенный в п. А.2.1.4.1 настоящей Главы. Если высота h1 совпадает с одним из номинальных значений 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 или 1200 м, то она рассматривается в качестве нижнего номинального значения h1 и применение приведенного в шаге 8.1.6 процесса интерполяции не требуется.

Шаг 8.1.2: Для нижнего номинального значения h1 следуйте шагам 8.1.3–8.1.5.

Шаг 8.1.3: Для нижнего номинального значения расстояния следуйте шагу 8.1.4.

Шаг 8.1.4: Определите значение напряженности поля, превышаемое в 50% местоположений приемной антенны/антенны подвижной станции на высоте, R, характерной для окружающей местности, создающей мешающие отражения, для требуемых значений расстояния, d, и высоты передающей антенны/антенны базовой станции, h1.

Шаг 8.1.5: Если требуемое расстояние не совпадает с нижним номинальным расстоянием, то повторите шаг 8.1.4 для верхнего номинального расстояния и интерполируйте два значения напряженности поля для требуемого расстояния, используя метод, приведенный в п. A.2.1.5 настоящей Главы.

Шаг 8.1.6: Если требуемая высота передающей антенны/антенны базовой станции, h1, не совпадает с одним из номинальных значений, то повторите шаги 8.1.3–8.1.5 и выполните интерполяцию/экстраполяцию для h1, используя метод, приведенный в п. A.2.1.4.1 настоящей Главы. При необходимости, ограничьте результат максимальным значением, приведенным в п. A.2.1.2 настоящей Главы.

Шаг 8.2: Для высоты h1 передающей антенны/антенны базовой станции менее 10 м определите значение напряженности поля для требуемой высоты и расстояния, используя метод, приведенный в п. A.2.1.4.2 настоящей Главы. Если h1 меньше нуля, то используется метод, приведенный в п. A.2.1.4.3 настоящей Главы.

Шаг 9: Если требуемая частота не совпадает с нижней номинальной частотой, то повторите шаг 8 для верхней номинальной частоты и интерполируйте два значения напряженности поля, используя метод, приведенный в п. A.2.1.6 настоящей Главы. При необходимости, ограничьте результат максимальным значением напряженности поля, приведенным в п. A.2.1.2 настоящей Главы.

Шаг 10: Если требуемый процент времени не совпадает с нижним номинальным процентом времени, то повторите шаги 7–9 для верхнего номинального процента времени и интерполируйте два значения напряженности поля, используя метод, приведенный в п. A.2.1.7 настоящей Главы.

Шаг 11: Если прогнозирование выполняется для смешанной трассы, следуйте процедуре, приведенной в п. A.2.1.8 настоящей Главы.

Шаг 12: Введите поправку в значение напряженности поля для высоты приемной антенны/антенны подвижной станции, h2, используя метод, приведенный в п. A.2.1.9 настоящей Главы.

Шаг 13: Если информация об углах просвета местности при размещении приемной антенны/антенны подвижной станции на суше доступна, введите поправку в значение напряженности поля для угла просвета местности в месте расположения приемника/подвижной станции, используя метод, приведенный в п. A.2.1.10 настоящей Главы.

Шаг 14: Если необходимо знать напряженность поля при расположении приемной антенны/антенны подвижной станции на суше, которая превышена для процента мест, отличного от 50%, то введите поправку в значение напряженности поля для требуемого процента мест, используя метод, приведенный в п. A.2.1.11 настоящей Главы.

Шаг 15: При необходимости, ограничьте результирующую напряженность поля максимальным значением, приведенным в п. A.2.1.2 настоящей Главы.

Шаг 16: При необходимости, преобразуйте значение напряженности поля в базовые потери при передаче для трассы, используя метод, приведенный в п. A.2.1.13 настоящей Главы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

Табулированные значения напряженности поля

Значения напряженности поля (дБ(мкВ/м)) в зависимости от расстояния (км), соответствующие приведенному в Приложении 2.3 к настоящей Главе семейству кривых распространения, представлены в следующих таблицах:

Таблица А.2.2.2

Подробные инструкции для интерполяции этих табулированных значений приведены в пп. А.2.1.5, А.2.1.6 и А.2.1.7 Приложения 2.1 к настоящей Главе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3

Кривые распространения радиоволн

Для планирования радиовещательной службы используются показанные на рисунках кривые распространения вместе с картой, приведенной в п. 2.2.2 Главы 2 Приложения 2. На них представлены полученные на основе статистики результатов измерений, а также исходя из теоретических рассуждений значения напряженности поля, превышаемые для 50% мест и для процентов времени 50%, 10% и 1%.

Полученные значения напряженности поля соответствуют высоте приемной антенны 10 м над уровнем близлежащей поверхности земли в открытой местности. Эти значения выражены в децибелах относительно 1 мкВ/м (дБ(мкВ/м)) для э.и.м. 1 кВт в направлении точки приема. На кривых даются значения напряженности поля, превышаемые для 50% мест, и каждый рисунок соответствует процентам времени 50%, 10% и 1% для каждой из географических зон.

Данные указываются для разных типов зон и климата (см. п. 2.2.2 Главы 2 Приложения 2).

# Footnotes

*	Отметим, что уравнение (15b) преобразуется до уравнения (15a) в случае смешанных трасс распространения, которые содержат только одну категорию распространения над сушей и одну категорию распространения над морем или прибрежной полосой суши.

Коэффициент интерполяции применяется для всех частот и всех процентов времени. Необходимо отметить, что интерполяция применяется только к:

–	трассам типа суша-море;

–	трассам типа суша-побережье;

–	трассам типа суша-(море и побережье),

но не к:

–	трассам типа суша-суша

–	или к любым комбинациям море/побережье.